建设项目环境影响报告表

项目名称：沈阳中铁万科祥盟置地有限公司香湖盛景苑（南区）房地产项目

建设单位(盖章):  沈阳中铁万科祥盟置地有限公司

编制日期  2016年3月

国家环境保护总局制

建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称―指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点―指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别―按国标填写。

4. 总投资―指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标―指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议―给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见―由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见―由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 沈阳中铁万科祥盟置地有限公司香湖盛景苑（南区）房地产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沈阳中铁万科祥盟置地有限公司 |
| 法人代表 | 冯继平 | 联 系 人 | 乌旭银 |
| 通讯地址 | 沈阳市于洪区造化镇造化村 |
| 联系电话 | 13998823865 | 传 真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 沈阳市于洪区造化街道小转弯村 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 房地产开发经营 K7010 |
| 占地面积 | 135464.2m2 | 绿化面积 | 47412.47 |
| 总投资 （万元） | 210000 | 其中：环保投资(万元) | 1447 | 环保投占总投资比例 | 0.69% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2020年8月 |
| 工程内容及规模: 1、项目由来 沈阳中铁万科祥盟置地有限公司成立于2010年，拟在沈阳市于洪区造化街道小转弯村投资建设房地产项目。此前，建设单位对该地块于2012年5月委托沈阳环境科学院进行了环境影响评价，并于2012年5月28日取得了沈阳市环境保护局的批复，批复文号：沈环保审字【2012】099号。后由于资金和市场等原因项目一直未建设，本次沈阳中铁万科祥盟置地有限公司欲重启对该地块的建设，并对该地块建设内容重新进行了设计规划。 建设项目总投资210000万元人民币，总占地面积135464.2m2，总建筑面积311011.95m2（地上建筑面积270839.1m2，地下建筑面积40172.85m2）。新建建筑74栋。包括住宅、商业、物业及社区用房、地下停车场等。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》及中华人民共和国环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，该建设项目应进行环境影响评价。并且根据沈阳市环境保护局《关于优化房地产开发、宾馆酒店、办公用房项目环评审批的通知》的有关规定，编制环境影响报告表。受建设单位委托，辽宁大奥环评有限公司承担该项目的环境影响评价工作。本环评不包括建设项目所包含的商业网点运营期的环境影响评价，商业网点需在建成后，由租赁或购买商业网点的业主，针对其所经营的项目，另行环评。 辽宁大奥环评有限公司技术人员在对项目的场地、周围环境概况和主要环境保护目标进行了详细的现场调查后，广泛搜集有关资料，通过工程分析和污染源调查，环境现状监测，环境影响预测和评价，在此基础上编制完成了《沈阳中铁万科祥盟置地有限公司香湖盛景苑（南区）房地产项目环境影响报告表》，供建设单位报请环境保护行政主管部门审批。 2、建设内容及规模 建设项目总投资210000万元人民币，总占地面积135464.2m2，总建筑面积311011.95m2（地上建筑面积270839.1m2，地下建筑面积为40172.85m2）。新建建筑74栋。包括住宅、商业、物业及社区用房、地下停车场等。其中：地上建筑面积包括普通住宅233857.6m2，底层商业34194.53m2，底层商业（裙房）1014.55 m2，物业管理用房844.48m2，社区管理用房607.66m2，环卫设施类建筑320.28 m2；地下建筑面积包括地下停车场22492.52 m2，地下人防停车场10154.29 m2，地下设备间4114.72 m2，地下设备间夹层2936.42 m2，地下室474.9 m2；项目设置停车位共计2228个，其中地上1208个，地下1020个。 建设项目总容纳户数为2395户，预计于2020年8月竣工。本次环评不对拟进驻商业网点项目进行评价，对于入驻的项目必须另行办理环保审批手续，经批准后方可入驻。建设项目技术经济指标见表1；项目组成一览表见表2。 表1 建设项目技术经济指标 项目 单位 数量 建设用地面积 m2 135464.2 总建筑面积 m2 311011.95 地上建筑面积 m2 270839.1 其中 普通住宅建筑面积 m2 233857.6 底层商业建筑面积 m2 34194.53 底层商业（裙房） m2 1014.55 物业用房建筑面积 m2 844.48 社区用房建筑面积 m2 607.66 环卫设施类建筑面积 m2 320.28 地下建筑面积 m2 40172.85 其中 地下停车场 m2 22492.52 地下人防停车场 m2 10154.29 地下设备间 m2 4114.72 地下设备间夹层 m2 2936.42 地下室 m2 474.9 商业比 % 13 容积率 - 2.0 建筑密度 % 28.1 住宅户数 户 2395 人数 人 7664 绿地率 % 35 停车位 辆 2228 其中 地上 辆 1208 地下 辆 1020 表2 项目组成一览表 类别 设施名称 单位 数量 备注 主体 工程 住宅 m2 233857.6 1#~31#、32#a~36#a、37#~47#、71#、72#为普通住宅 辅助 工程 底层商业建筑 m2 34194.53 32#~36#、48#~58#、 60#~61#、63#~66#为底层商业用房 底层商业裙房 m2 1014.55 2#楼为底层商业裙房 物业 m2 844.48 物业管理用房位于2#、58#楼一层及59#楼 社区用房 m2 607.66 社区管理用房位于36#、62#楼 环卫类设施 m2 320.28 环卫设施类建筑位于67#楼 地下 m2 40172.85 1#、3#~16#、19#、72#为地下2层，68#~70#、35#为地下1层 公用 工程 生活水泵房 个 1 69#地下车库内，距离最近住宅（7#）4.4m 消防水泵房 个 1 69#地下车库内，距离最近住宅（11#）1m 换热站 个 1 69#地下车库内，距离最近住宅（11#）6.5m 开闭站 个 3 69#车库内一处，位于10#楼东北侧； 70#车库内一处，位于3#楼东北侧； 68#车库内一处，位于72#楼西侧。 变电所 个 11 1、商业35#地下室内局维变电所一处； 2、69#地下车库内，局维变电所两处，自维变电所一处； 3、70#车库内，局维变电所一处，自维变电所一处； 4、68#车库内，局维变电所两处，自维变电所一处； 5、 生活泵房变电所一处； 6、 换热站变电所一处； 燃气调压站 个 1 位于18#楼南侧，21#楼北侧 柴油发电室 个 3 69#车库内一处，位于10#楼东北侧； 70#车库内一处，位于3#楼东北侧； 68#车库内一处，位于72#楼西侧。 送风机房 个 12 69#车库内，排风机房5处，送风机房3处，送风井4处，排风井6处； 70#车库内，排风机房3处，送风机房3处，送风井4处，排风井4处； 68#车库内，排风机房6处，送风机房6处，送风井7处，排风井7处。 排风机房 个 14 环保 工程 化粪池 个 14 2个100 m3、9个75 m3，3个50 m3。 内置烟道 2#商业网点未设置内置烟道，开发商已承诺销售时不引进餐饮类项目。 垃圾房 m2 320.28 位于67#环卫设施类建筑内 3、建设周期 本项目施工期为2016年5月至2020年8月，施工期为52个月。项目建设期间应严格执行环保“三同时”制度，其配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 4、建设地点及四邻情况 项目拟在沈阳市于洪区造化街道小转弯村。项目北侧为赤山路，北侧隔路（约22m）为万科香湖盛景（北区），南侧橙山路、南侧隔路（约22m）为望湖丽园小区，西侧为元江街，西侧隔路（约58m）为丁香公园，东侧为凤凰水城小区。项目总平面布置及四邻图见附图1，地理位置图见附图2，地下平面布置图见附图3、4。 5、主要能源消耗 建设项目能源消耗情况见表3。 表3 建设项目能源消耗 名 称 单 位 用 量 提供单位 水 m3/a 513769.75 市政自来水管线 电 万KWh/a 80 市政供电 煤气 万m3/a 43.7 市煤气管网 6、公用工程 ⑴ 供水 建设项目供水由市政管网提供。项目设置1座生活水泵房，1座消防水泵房。 生活水泵房位于69#地下车库内，7#楼北侧，给水泵房位于住宅基座外，其上无主体建筑，距离最近住宅（7#）4.4m，满足沈环保【2005】128号文件的规定。生活水箱容积600 m3，生活水泵房水泵，低区4台，三用一备；中区3台，两用一备；高区3台，两用一备。具体位置详见附图1。 消防泵房位于69#地下车库内，11#楼南侧，消防泵房位于住宅基座外，其上无主体建筑，距离最近住宅（11#）1m，满足沈环保【2005】128号文件的规定。消防控制室在59#楼内，消防水池容积612 m3，室内消火栓水泵2台，一用一备；喷淋水泵2台，一用一备；室外消火栓水泵2台，一用一备；室外消火栓稳压泵2台，一用一备；室内消火栓稳压泵2台，一用一备。具体位置详见附图1。 ⑵ 排水 建设项目排水应采用雨污分流制，在小区内部设置独立的雨水管道系统，雨水经管道收集后，排入小区雨水管道中，最终排入雨水管线，避免雨季积水。 项目建成投入使用后居民生活产生的生活污水经过化粪池处理后，通过市政污水管网，最终排入北部污水处理厂集中处理。北部污水处理厂位于本项目南侧约2.8km。 本项目新建14个化粪池，其中2个100 m3、9个75 m3，3个50 m3，化粪池位置见附图1。 （3）供电： 建设项目用电由市政电网引入小区，由开闭站、变电所提供给用户。 规划开闭站3座，分别位于68#地下车库内、69#地下车库内、70#地下车库。 项目设变电所11座。其中，商业35#地下室内局维变电所一处；69#地下车库内，局维变电所两处，自维变电所一处；70#车库内，局维变电所一处，自维变电所一处；68#车库内，局维变电所两处，自维变电所一处；生活泵房变电所一处；换热站变电所一处； 柴油发电室3个，分别位于69#车库内一处，10#楼东北侧；70#车库内一处，3#楼东北侧；68#车库内一处，72#楼西侧，作为停电时临时备用电源。柴发排烟竖井高度4.65m（距离室外地面），排气口均背向住宅楼。 （4）供暖： 建设项目冬季供暖由沈阳众信供热有限责任公司集中供暖，供暖协议见附件。 项目设置一个换热站，位于69#地下车库内，11#楼南侧，换热站位于住宅基座外，距离最近住宅外墙（11#）6.5m，满足沈环保【2005】128号文件规定。 （5）制冷：本项目无冷却塔，居民等采用分体空调等方式制冷。 （6）停车场：根据规划设计方案，项目设置停车位共计2228个，其中地上1208个，地下1020个。地下停车场设置进风机房12个，排风机房14个，其中包括69#车库内，排风机房5处，送风机房3处，送风井4处，排风井6处；70#车库内，排风机房3处，送风机房3处，送风井4处，排风井4处；68#车库内，排风机房6处，送风机房6处，送风井7处，排风井7处。送排风机房位于住宅楼基座下，与住宅相隔一层管道层（层高2.15m）。排风口距离地面高度2.5m，均背向居民楼。 （7）垃圾房：本项目设置1个垃圾房，垃圾房位于67#楼内，面积320.28 m2，用于暂存生活垃圾，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 （8）燃气：项目燃气由沈阳市燃气总公司提供，燃气供气方式为管道供应，待项目建设完成时，可以满足本项目需要。 （9）内置烟道：本项目所建商业网点除2#楼为底层商网外，其余均为独栋商网，由于2#楼底层网点内置烟道无法引至主楼楼顶，故本项目开发商已承诺为了不影响楼上居民的日常生活，销售时2#楼商业网点不引进餐饮类项目，具体承诺见附件。 7. 物业管理 小区共设物业服务管理人员80人，物业人员主要对社区内的建筑和附属配套设施进行维修、保养，同时对社区范围内的安全保卫、清洁卫生、公共绿化、道路养护等统一实施专业化管理，并向住户提供多方面的综合服务。 物业人员年工作天数为365天，每天工作8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目占用的地块系投资方通过土地交易市场2010年12月29日拍得，通过现场调查，该地块为净地，因此不存在原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、动植物、生物多样性等） 地理位置 建设项目地处沈阳市于洪区造化街道小转弯村（N41°51′51.23″，E123°20′33.48″），该地区属于沈阳市丁香地区控制性详细规划，用地规划为二类居住用地。 气象条件 沈阳市地处中纬度北温带季风型半湿润大陆性气候区。年平均气温12.6℃；采暖期平均气温-5.2℃。其中1月份平均气温最低（-11.3℃）；非采暖期平均气温17.7℃,7月份平均气温最高（24.1℃）。年降水量680.4mm，多集中在7、8两月，并以7月份的平均降水量为最大（168.4mm）。采暖期各月平均降水量逐渐减少并以1月份为最少（7.0mm）。 年平均气压1011.2hPa；采暖期平均气压1019.1hPa；1月份平均气压最高1021.2hPa；非采暖期平均气压1005.5 hPa，其中7月份平均气压最低997.43hPa.。 年平均相对湿度63.0%，采暖期平均相对湿度较小57.8%，并以3、4月份最小52.0%；非采暖期平均相对湿度66.6%，并以7、8月份为最大78.0%。 全年主导风向为S风，频率为12.0%，次导风向为SSW风，频率为11.0%。采暖期主导风向为N，频率为13.0%，次导风向为S，频率为10.0%；非采暖期主导风向为S，频率为14.4%，次导风向为SSW，频率为12.9%。年平均风速3.30m/s，采暖期平均风速3.28m/s；非采暖期平均风速3.27m/s。其中4月份平均风速最大（4.40m/s），8月份平均风速最小（2.60m/s）。见图1。 3、地质条件 该地区属于浑河冲积阶地，其地层自上而下依次为： ① 杂填土：主要成分为建筑垃圾、炉灰渣等，成分较杂，厚度约为0.3～1.5m； ② 素填土：褐色、稍湿、硬塑偏软状态，含少量的杂质（煤渣、砖渣等），层厚0.5～1.5m，底板埋深1.2m～2.0m； ③ 中砂：黄褐色，稍湿、稍密状态，主要成分为石英、长石，层厚1.0~3.0m，层底埋深1.2～4.0m； ④ 砾砂：黄褐色、稍湿密实状态，主要成分为石英，长石组成，该层分布不连续，较薄，在该层中局部含有粗沙，厚约1.0m左右； ⑤ 圆砾：黄褐色，稍湿，密实—很密，主要成分石、长石，局部颗粒较大。 ⑥ 砂砾夹层：黄褐色，稍湿，中密—很密，主要成分长石、石英组成，但该层分布不均，厚度约为1m。 4、水文条件 ①地表水 沈阳地区主要地表水为浑河。浑河是流经市内的最大自然水体，属人工控制的季节性河流，年流量变化较大，丰水期流量可达51.1m3/s，枯水期流量约为9.8 m3/s，浑河沈阳段承纳了沈阳市生活污水，水质已受到严重污染。 ②地下水 该地区地下水主要赋存于第四系砂砾石中，为孔隙潜水，稳定水位在地面下10.6~11.2m，水量丰富，季节变化1.0m左右。其次是下部第三系砂砾岩层中风化裂隙水，局部为构造裂隙水，其富水性相对较差。地下水的补给主要是靠大气降水渗入补给和浑河的侧向补给。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、于洪区社会环境简况 于洪区位于沈阳市西部和北部，于洪区与地处东郊的东陵区半环沈阳市市区，东临大东、东陵、皇姑、沈河、铁西、和平区，南与苏家屯区隔浑河相望，西与细河经济区、辽中县、新民市接壤，北与沈北新区毗邻。经过多次行政区划调整，于洪区现辖12个街道：迎宾路街道、陵西街道、城东湖街道、于洪街道、南阳湖街道、北陵街道、沙岭街道、平罗街道、马三家街道、造化街道、大兴街道、光辉街道。 于洪区地势平坦，区位优越，这里具备投资发展的最佳区位优势，区内地貌为辽河冲积平原，属北温带受季风影响的半湿润性气候，四季分明。交通条件得天独厚，位于东北最大交通枢纽最近辐射圈内，被誉为“黄金通道”的沈大高速公路纵贯南北，京沈高速公路横贯东西，沈西大型编组站坐落区内，专用铁路已并入东北路网。 于洪区物产丰厚，人才云集，这里具备投资发展的最佳资源优势。境内拥有土质肥沃的耕地，最适宜发展都市现代化农业；在二、三环公路区内段两侧可开发利用土地资源丰富，毗邻母城，交通发达，综合比较优势明显，最适于发展工业、高新技术产业以及高档商住及旅游等产业；城乡之间拥有充足的训练有素的劳动力和产业工人，高等院校和科研机构众多，可为投资者提供理想的自然资源和智力资源。 于洪区产业发达，基础坚实，这里具备投资发展的最佳产业优势。农业综合生产能力增强，作为辽宁省农业现代化示范区和国家16个农业高科技示范区之一，于洪区农业现代化和产业化水平在省市乃至全国处于领先地位，这里有丰富优质的耕地资源，集约化、规模化、现代化的农业产业，正逐渐构建起沈阳西部生态农业景观带。工业经济产业聚焦效应显著，随着家具、化工、五金、鞋业、食品、服装等6大产业集群开发建设，全区工业经济发展空间迅速拓展，发展的集聚能力、辐射能力和潜力不断提高，工业发展的新格局已经形成。商贸流通体系不断健全，活跃繁荣的商贸流通业，西部、北部两大市场群，满足了多层次的社会需求，实现了第三产业结构的优化升级；房地产业迅猛发展，以于洪新城、环北地区为代表的城市化进程明显加快，基本形成了城区内扩、镇域外延，相互呼应、协调推进的城市建设格局。 于洪区功能完善，政策优越，这里具备投资发展的最佳环境优势。区政府不断完善城市载体功能，大力优化城乡发展环境，提升区域形象，制定了适于发展的招商引资政策，使投资者享受到与国家级开发区、沿海开放地区同等甚至更优的政策。完善的基础设施和优越的招商环境，凝聚了雄厚的发展潜力，于洪日益成为“投资置业的热土，城市发展的绿洲”，为“建工业化新于洪，创城市化示范区”奠定了坚实的基础。 于洪区古迹众多，历史悠久，这里具备投资发展的最佳人文优势。清代昭陵、新乐文化遗址、法轮寺、春秋战国墓等聚集区内，跨越数千年的历史文物昭示着于洪是一片充满神奇吉祥的土地，这里城乡一体，既有都市的繁荣和文明，也有田园的诗意和浪漫；这里既有鳞次栉比的现代楼宇，也有恬静幽雅的闲适村居；这里是投资者的创业乐土，也是成功人士乐业安居的宁静港湾。 2、区域环境功能区划 项目所处环境要素功能区化见表4。 表4 环境要素功能区划 序号 环境要素 环境功能区划 1 环境空气 GB3095-2012 二类 2 声环境 GB3096-2008 1类 3 地表水环境 （GB3838-2002）Ⅲ类 3、建设项目位置及周边环境 本项目位于沈阳市于洪区造化街道小转弯村。项目北侧为赤山路，北侧隔路（约22m）为万科香湖盛景（北区），西北角为加油站，南侧橙山路、南侧隔路（约22m）为望湖丽园小区，西侧为元江街，西侧隔路（约58m）为丁香公园，东侧为凤凰水城小区。项目周边情况见表5，项目总平面布置及四邻图见附图1，地理位置图见附图2。 表5 项目周围情况表 序号 名称 方位 距离 备注 1 赤山路 北 相邻 2 万科香湖盛景（北区） 北 22 隔路 3 加油站 西北 22 4 元江街 西 18 隔绿化带 5 66KV高压线 西 12 6 丁香公园 西 58 隔路 7 4#水源井（拆迁中） 西 70 隔路 8 5#水源井（拆迁中） 西 150 隔路 9 橙山路 南 相邻 10 望湖丽景小区 南 22 隔路 11 凤凰水城小区 东 相邻 建设项目现场环境如下：

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 ⑴监测点位及监测时间 根据评价导则并结合本项目情况，本次评价委托沈阳市宇驰检测技术有限公司于2016年3月8日至14日对项目所在地及上、下风向500m处3个监测点位环境空气质量进行的连续7天监测数据，大气监测点位见附图2。监测数据如表6所示（环境质量监测报告见附件），标准执行《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准。 ⑵ 监测项目 监测项目为PM10、SO2、NO2。 ⑶ 监测及评价结果 建设项目所在区域环境空气质量现状监测结果见表6。 表6 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 检测点位/采样日期 检测项目/检测结果(日均值) PM10 （mg/m3） 二氧化硫（mg/m3） 二氧化氮 （mg/m3） 项目所在地 2016. 3.8 0.070 0.028 0.017 2016. 3.9 0.051 0.033 0.023 2016. 3.10 0.042 0.035 0.025 2016. 3.11 0.072 0.042 0.039 2016. 3.12 0.096 0.040 0.035 2016. 3.13 0.080 0.036 0.030 2016. 3.14 0.112 | 0.040 0.033 项目所在地上风向500m 2016. 3.8 0.059 0.019 0.013 2016. 3.9 0.040 0.023 0.018 2016. 3.10 0.036 0.028 0.020 2016. 3.11 0.063 0.032 0.025 2016. 3.12 0.083 0.035 0.030 2016. 3.13 0.068 0.028 0.023 2016. 3.14 0.100 0.034 0.030 项目所在地下风向500m 2016. 3.8 | 0.066 0.023 0.016 2016. 3.9 0.046 0.029 0.022 2016. 3.10 0.039 0.032 0.024 2016. 3.11 0.072 0.035 0.030 2016. 3.12 0.091 0.036 0.029 2016. 3.13 0.075 0.034 0.025 2016. 3.14 0.102 0.040 0.035 GB3095-2012二级 24小时平均 0.15 0.15 0.08 由表6所示，项目所在地各项指标均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，表明该区域环境空气质量良好。 2、声环境质量现状监测与评价 ⑴ 监测点位及监测时间 本次评价委托沈阳市宇驰检测技术有限公司于2016年3月8日~9对本项目场界的环境噪声进行监测。在项目选址四周场界外1m处布设4个噪声监测点位，监测2天，昼间、夜间各一次，噪声监测点位布点见附图2。监测结果见表7。 ⑵监测项目 监测项目为Leq（A）。 ⑶监测及评价结果 建设项目周围环境噪声监测结果见表7。 表7 声环境质量现状 单位：dB(A) 监测点 日期 东 西 南 北 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 2016.3.8 49.6 39.1 52.6 42.2 53.8 44.2 51.1 43.5 2016.3.9 48.2 40.1 54.1 43.5 53.9 43.6 53.6 42.1 根据《沈阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分图》，建设项目所在地属于1类声功能区，声环境执行国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，[昼间55dB(A)，夜间45dB(A)]。由表7可见，项目所在地周围的昼夜环境噪声现状均满足国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。 3、地表水环境质量现状监测与评价 （1）监测点位 本次评价委托沈阳市宇驰检测技术有限公司对北运河塔湾桥断面进行监测，设有 1 个监测点位。 （2）监测项目 pH 值、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类。 （3）监测频次 每天监测1次，共监测2天。 （4）监测结果 监测数据详见表8。 表8 地表水环境质量监测结果 单位： mg/L（ pH 除外） 监测点 监测项目 pH CODcr BOD5 总磷 氨氮 石油类 2016.3.8 7.26 17.2 2.6 0.082 0.345 0.01 2016.3.9 7.31 18.9 3.1 0.079 0.362 0.01 （GB3838-2002）Ⅲ类 6-9 20 4 0.2 1.0 0.05 由表8可知，北运河塔湾桥断面各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准要求，表明该区域地表水环境质量良好。 |
| --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目拟在沈阳市于洪区造化街道小转弯村。项目北侧为赤山路，北侧隔路（约22m）为万科香湖盛景（北区），南侧橙山路、南侧隔路（约22m）为望湖丽园小区，西侧为元江街，西侧隔路（约58m）为丁香公园，东侧为凤凰水城小区。环境保护目标见表9。 表9 建设项目主要环境保护目标 序号 保护目标 方位 距本项目 最近距离（m） 环境功能区划 1 万科香湖盛景苑（北区） 北 22 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类； 《声环境噪声标准》（GB3096-2008）1类； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。 2 望湖丽园 南 22 3 凤凰水城 东 紧邻 4 4#水源井（拆迁中） 西 70 5 5#水源井（拆迁中） 西 150 |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴ 环境空气质量标准 环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表10。 表10 环境空气质量标准 单位：mg/M3 标准号 污染物名称 浓度限值 日平均值 GB3095-2012二级 PM10 0.15 SO2 0.15 NO2 0.08 ⑵声环境质量标准 声环境执行国家《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准，即LeqdB(A)，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 表11 声环境质量标准 声环境功能 区类别 适用区域 等效声级Leq dB(A) 昼间 夜间 1类 指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域 55 45 ⑶地表水环境质量 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表12 地表水环境质量标准 单位： mg/L（ pH 除外） 污染物名称 pH CODcr BOD5 总磷 氨氮 石油类 (GB3838 -2002) Ⅲ类 6-9 20 4 0.2 1.0 0.05 |  |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴污水排放标准 污水排放执行辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表13 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物名称 pH＊ CODcr SS NH3-N 标准值 6-9 300 300 30 注：＊为中华人民共和国国家标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中标准。 ⑵大气污染物排放标准 ①建筑工地扬尘，比照国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“颗粒物”污染物中“其它”类排放限值； ②停车场停车排放的尾气执行排放执行国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准； ③柴油发电机组运行产生的尾气，排放标准执行国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值。 表14 新污染源大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染源 污染因子 排放浓度 （mg/Nm3） 排放速率（kg/h） 周界外浓度最高点 监控值（mg/Nm3） 排气筒 二级 施工扬尘 颗粒物 120 15m 3.5 1.0 停车场 NOx 240 15m 0.77 0.12 柴油发电机 SO2 550 15m 2.6 0.40 NOx 240 15m 0.77 0.12 ⑶噪声排放标准 ①项目边界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准，即Leq dB(A)，昼间55dB（A），夜间45dB（A）； ②建筑施工噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523－2011)。 表15 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 ⑷ 固体废物控制标准 施工期建筑垃圾管理执行《城市建筑垃圾管理规定》(中华人民共和国建设部令第139号)； 施工期和营运期生活垃圾排放及管理执行《沈阳市城市垃圾管理规定》（沈阳市人民政府第56号令，2006年4月）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目建成后需要进行污染物总量控制建议的指标有： 根据《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（国发[2011]42号），“十二五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据该项目特点，本评价确定实施总量控制的因子为：CODcr、NH3-N。 COD：86.63t/a； NH3-N：4.62 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 建设项目主要环境影响包括施工建设阶段及营运阶段。建设项目主要工序及排污节点见图2。 图2 项目的主要工序及排污节点图 1．施工期 在项目施工阶段初期，施工工作内容主要以平整土地、挖填土方工程为主，按照要求达到“三通一平”，以使后续工程能够实施。由于项目工程规模较大，在此施工过程中会有大量的残土产生，并伴随有扬尘产生，同时由于使用大型的土方挖掘机械，会有机械噪声产生；建设施工的中期是施工期中最主要的阶段，也是所有施工阶段中最长的时期，所有土建工程、管网配套工程均在此施工阶段中完成，随着主体建筑物施工伴随的绑扎钢筋、混凝土搅拌浇筑、砖石砌筑、电缆敷设等相应的工作的进展，会有建筑垃圾、骨料冲洗污水、扬尘、高频间歇噪声产生；在施工的中后期收尾阶段，主要以建筑物楼体内外的装修装饰、相关设备的安装、种植绿化植物等为主，相应工程会有建筑垃圾、残土外运，噪声产生。工程施工阶段各环境要素污染物产生节点大致如下： （1）扬尘 施工扬尘的主要来源如下： ①土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘； ②建筑材料现场搬运及堆放扬尘； ③施工垃圾的清理及堆放扬尘； ④砖石砌筑过程中砂浆拌合过程中产生的扬尘； ⑤车辆往来造成的现场道路扬尘及车辆往来排放的机动车尾气。 （2）固体废物 固体废物产生源主要是以下几方面： ①平整场地、挖填土方工程产生的建筑垃圾及残土； ②绑扎钢筋、搅拌浇筑混凝土、砌筑非承重构件时产生的钢筋头、碎砖等； ③楼体内外装修装饰工程以及植树绿化产生的建筑垃圾及残土。 （3）噪声 施工机械噪声主要由以下几方面组成： ①切割钢筋时产生的高频噪声； ②挖掘机、推土机、振捣器等施工机械产生的噪声； ③施工时产生的其它噪声。 除此之外，还包括在施工期中施工人员在生产生活过程中排放生活污水，冲洗建筑施工骨料产生工地污水等。 2．营运期 营运期是指住宅及其配套设施全部投入使用后，居民生活、出行对环境的影响，其主要影响因素如下： （1）废水：入住居民以及物业管理人员日常生活排放的生活污水； （2）废气：住宅厨房产生的油烟、柴油发电机产生的NOX、SO2、园区机动车的汽车尾气； （3）噪声：本项目风机、水泵、换热器、变压器等设备以及机动车辆进出园区产生的噪声、电梯运转时产生的噪声； （4）固废：入住居民、物业管理人员日常生活过程中产生的生活垃圾。

主要污染工序： 根据对建设项目施工期和运营期的工程分析，其污染物产生节点和主要污染因子归纳于表16。 表16 建设项目污染物产生节点和污染因子 时段 污染产生节点 污染因子 排放去向 施 工 期 废气 • 地基开挖、建材装卸和堆放、平整现场及道路扬尘 • 施工机械及运输车辆尾气 扬尘 NOx、CO、HC 无组织排放 无组织排放 废水 • 基础渗水、混凝土养护水 • 骨料冲洗水 • 生活污水 SS SS SS 简单沉淀处理后排放 简单沉淀处理后排放 简单沉淀处理后排放 噪声 • 施工机械设备、运输车辆等噪声 噪声 距离衰减后达标 固废 • 建筑垃圾 废建材、残料、残土等 回填洼池或建材再利用 运 营 期 废气 • 地下停车场汽车尾气 • 柴油发电机房 • 住宅厨房和商业网点 NOX、CO、HC NOX、SO2 油烟 间断排放 间断排放 间断排放 废水 •物业工作人员、居民及商业网点产生的生活污水 COD、SS、NH3-N 经化粪池暂存后，通过小区排水管道排入市政排水管网，最终进入北部污水处理厂。 固废 • 日常生活 生活垃圾 由环卫部门统一处理定期收集，统一处理 噪声 • 水泵房、换热站、变电所等产噪设备 • 停车场进出车辆 噪声 独立设备房，加设隔声罩、隔声门窗等降噪、减振、隔声措施，达标排放

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 汽车尾气 | CO HC NOX | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 运 营 期 | 住宅厨房 | 油烟 | 3.36 t/a | 2.35 t/a |
|  |  | 汽车尾气 | CO NOX HC | 41.75mg/m3 0.46kg/h 4.87mg/m3 0.054kg/h 5.27mg/m3 0.058kg/h | 41.75mg/m3 0.46kg/h 4.87mg/m30.054kg/h 5.27mg/m3 0.058kg/h |
|  |  | 柴油发 电机 | SO2 NOX | 27.5mg/m3 0.22kg/a 71.3mg/m34.56kg/a | 27.5mg/m3 0.22kg/a 71.3mg/m34.56kg/a |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工人员 （1861.5t/a） | CODcr SS NH3-N | 300mg/L 0.56t/a 134mg/L 0.25t/a 20mg/L 0.037t/a | —— |
|  | 运 营 期 | 生活污水 412523.9t/a | CODcr SS NH3-N | 300mg/L 123.76t/a 200mg/L 82.5t/a 16mg/L 6.6t/a | 210mg/L 86.63t/a 140mg/L 57.75t/a 11.2mg/L 4.62t/a |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 施工工地 | 建筑垃圾 | 622t | 622t |
|  |  |  | 施工工人生活垃圾 | 468t | 468t |
|  | 运 营 期 | 物业工作人员、居民 | 生活垃圾 | 2811.6t/a | 2811.6t/a |
| 噪 声 | 运营期噪声主要来自于汽车出入、泵房、换热站、变电所、柴油发电机组、风机房以及电梯机房等，噪声源强在65～90dB(A)。 |
| 其他 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) —— |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析: 一、施工期大气环境影响分析及防治措施 1．扬尘 项目施工期间对空气环境的污染主要是扬尘。造成扬尘的原因主要有： ⑴在基础开挖、地基处理、土地平整等过程中，由于表层土壤破坏，如遇干旱、大风天气，会造成扬尘污染； ⑵建筑材料运输、装卸、储存过程产生的扬尘； ⑶建筑垃圾的堆放、清理外运过程产生的扬尘； ⑷施工机械设备及车辆造成的扬尘。 项目建设期影响施工扬尘的因素较多，根据相似施工工程现场类比调查结果，施工现场TSP的最大日均浓度可达2.7mg/m3，超过国家环境空气质量标准（0.30mg/m3）9倍，影响范围大约在距施工中心50m范围内（浓度约为1.0mg/m3），扬尘的影响程度随距中心的距离增加而降低，当与施工中心距离为300m时，TSP的日均浓度可降至0.3mg/m3以下。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大。施工期间会对项目周围环境造成一定影响，随着施工期结束，施工期的影响也将结束。因此，项目施工期一定要遵守辽宁省环保局《关于加强全省城市施工场地扬尘污染控制若干问题的通知》及《辽宁省扬尘污染防治管理办法》规定要求，应采取如下必要的控制措施： ①加强管理，文明施工 施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。在施工场地周边设置高度2.5m以上的围档，施工场地应配备洒水车，保持一定的地面湿度，可以较大程度降低扬尘的污染。据有关资料介绍，施工场地洒水，可以使扬尘降低80%左右。 ②土方工程防尘措施 遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ③ 建筑材料的防尘管理措施 对水泥、石灰、砂石等易起尘的建筑材料应采取防尘网遮盖并堆放在围挡内，对粉末散料应采取容器存放，避免原材料露天堆放产生流失，减少扬尘产生。 应采用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配有防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 ④ 建筑垃圾的防尘管理措施 施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移： a）覆盖防尘布、防尘网； b) 定期喷水压尘； c) 其它有效的防尘措施。 ⑤进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑥ 施工工地道路防尘措施 施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘： a）铺设钢板； b) 铺设水泥混凝土； c) 铺设沥青混凝土； d）铺设用礁渣、细石或其他功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。 e) 其它有效的防尘措施。 ⑦施工工地道路积尘清洁措施 可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 ⑧施工工地内部裸地防尘措施 施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。交通路线地面应作适当硬化处理，同时指定专人清扫路面和适时洒水，并在工地出口处设置清除车轮泥土设备，确保车辆不带泥土驶出工地。 ⑨施工期间，工地应设专职人员负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 ⑩根据施工扬尘影响情况，施工单位应在施工工地周围20m范围内设保洁责任区。 采取以上措施后，施工期扬尘的产生可得到有效控制，对外界的影响可大大减少。 2．施工机械、运输车辆排放的废气 建设项目部分施工机械运转时需要消耗柴油、汽油，从而产生施工机械尾气，同时进出施工场地的施工车辆也有尾气排放。施工机械及车辆排放的尾气中主要的污染物质是CO、THC、NO2等。CO主要来自燃烧设备的排气管，因为如果燃料燃烧完全，排气管排出的是CO2，但施工中的载重车辆常常处在空转、减速、加速等工作状态中，因而燃料燃烧往往不完全。发动机运转状态不同，CO排放量不同，汽车行驶状态与CO排放浓度的关系情况详见表17。 表17 行驶状态与CO排放浓度关系表 单位：mg/m3 行驶状态 空档 加速 常速 减速 CO排放量 4.6 1.6 1.5 3.0 从表17中看到，空档时CO浓度为加速时的2.6倍，是常速时的2.8倍。施工中的汽车处于加速或减速，空档的状态较多，尤其是汽车在进入现场后，速度变换频繁，CO排放量比正常情况下更大。 THC机动车排放的THC主要来自内燃机所排出的废气，其次是曲轴箱的泄漏和燃料系统的蒸发。 鉴于上述情况，在施工过程中施工方应保证施工机械及车辆运行状态的良好。在机械、车辆运转状况良好的条件下，产生的上述污染物质浓度较低，不会对环境空气质量产生较明显的影响，并且施工期在一般情况下相对运营期较短，主体建筑物施工结束后，施工机械即停止运转，因此施工机械对环境的影响仅是暂时性的，不会对当地的环境空气质量带来长久的影响。 二、施工现场废水负荷预测及环境影响分析 1．施工期废水主要包括施工本身产生的废水和施工队的生活污水。 ⑴ 施工废水 施工期产生的废水主要来源于结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。废水中含泥沙量较高，SS浓度约为400-500mg/L左右，直接排放会增加城市排水中的SS，不含有其他有毒有害物质，且含有少量油污，对于此部分污水可在施工现场内另建设一座临时性的沉淀池，因此有必要对其进行定点集中处理，应根据工点分布情况定点设置施工机械和车辆的冲洗点，并设置集水池、沉砂池、隔油池等临时性污水简易处理设施，上清水循环使用于冲洗骨料、施工机械等，施工废水经沉淀、隔油处理后排放，能有效的控制对水体的污染，预计施工废水对水环境的影响较小，且属临时性排水，因此不进行负荷计算，因此不会对环境产生较大的影响。 ⑵ 施工人员生活污水 本项目施工场地内施工用水、用电条件较充分，由施工单位自主解决食宿。施工人员生活污水排放量相对较少，主要以洗涤污水、食堂清洗污水和粪便废水为主，施工人数300人、20L/d人计，则生活用水产生总量为2190t/a，生活污水排放总量为1861.5t/a，经临时简易的隔油池和化粪池处理，生活污水集中收集用于场地洒水抑尘，粪便及时清掏，不会对当地水环境产生影响。 总体上，施工期废水排放量较小，且属于临时性排水，对环境影响较小，因此不进行负荷计算。 三、固体废物污染负荷预测及环境影响分析 1．固体废物产生来源主要是以下几方面： ⑴ 平整场地、挖填土方工程产生的残土。 ⑵ 绑扎钢筋、搅拌浇筑混凝土、砌筑非承重构件时产生的钢筋头、碎砖等。 ⑶ 楼体外面装修装饰工程产生的建筑垃圾及残土。 ⑷ 施工人员的生活垃圾 2．施工过程中固体废物负荷预测及影响分析。 ⑴ 弃土：基础工程挖土方可以回填，剩余的土方可用于绿地和道路等建设。 ⑵ 生活垃圾：项目施工人员平均每天约300人，生活垃圾产生量以1kg/人·d计，则施工期产生的生活垃圾总量为468t。生活垃圾定点收集，由环卫部门统一处理。 ⑶ 建筑垃圾：项目建筑总面积311011.95m2，施工期建筑垃圾产生定额为2kg/m2，建筑垃圾产生量为622t。在土地平整、开挖的土方等过程中，将产生建筑垃圾。房地产项目建筑垃圾其主要由碎砖头、石块、混凝土和砂土组成，无有机成份，更无有毒有害物质，可直接利用与回填至项目低洼处，如有剩余部分全部由指定部门定期清运，排放至固定场所。 根据2005年6月1日起施行的《城市建设垃圾管理规定》的有关要求，建筑垃圾应严格按照其规定条款执行，经集中收集后全部运至城市垃圾处理场妥善堆放，一定要运送到制定地点，绝不可随地抛撒或任意填埋，以减少对环境的影响。建设单位在与施工单位签订承包合同时，应明确固体废物的处理方式、处理去向、处理单位，确保固体废物在产生的同时及时送至指定地点妥善处理，本项目施工期不对环境产生较大影响。 四、噪声污染负荷预测及环境影响分析 1． 施工机械噪声主要由以下几方面组成： ⑴ 切割钢筋、绑扎钢筋、焊接时产生的高频噪声。 ⑵ 挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、振捣器等施工机械产生的噪声。 ⑶ 施工时运输车辆产生的噪声。 在工程实施过程中，会不断地产生噪声。噪声声压级最高可达到95dB(A)以上，其具体各设备噪声强度详见表18。 表18 主要施工机械及运输作业噪声测试表 施工阶段 设备名称 距离(m) 声级 土方阶段 75马力推土机 3 88.8 100型挖掘机 3 85.5 自卸汽车 5 85.7 基础阶段 移动空压机 3 92 Yxc22型打井机 3 84.3 电锯 1 103 结构阶段 装修阶段 振捣棒 2 87 斗式搅拌机 3 78.1 切割机 3 88 电动卷扬机 3 85～90 吊车 3 85～90 噪声是施工工地最为严重的污染因素。施工设备噪声主要是装载车、振捣棒、风镐、电锯等噪声，装卸材料撞击声，拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。这些噪声源的声级最高可达100dB以上。其噪声传到施工场界会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-11）中的噪声限值，建设单位在施工期间应严格执行有关环保法规，使施工噪声的污染影响降到最低程度。 2．施工期机械噪声对环境影响预测及评价 ⑴预测模式的选取 利用几何发散衰减模式预测施工噪声的强度，并对周围环境敏感点的影响做出评价。施工机械噪声的传播特点基本符合点声源的自由场传播规律。 预测模式如下： L2＝L1－20lg(r2/r1)-△L 式中：r1、r2—距离声源的距离，m； L1、L2—距离r1、r2处的声级，dB； △L—围墙、房屋、树木等屏障对噪声的吸收值，dB。 ⑵ 预测结果及分析 根据施工各个阶段的主要设备和噪声特点，利用上述模式计算出距声源20m、50m、100m、200m处的平均等效声级，见表19。 表19 噪声预测结果表 主要噪声源 噪声级dB 20m 50m 100m 200m 推土机 72.32 64.36 58.34 52.32 风镐 76.00 68.04 62.02 56.00 空压机 75.42 67.60 61.24 55.5 电锯 76.98 69.02 63.00 56.98 振捣棒 73.00 65.04 59.02 53.00 从表19可知，施工期噪声20m之内，超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准中的噪声限值，50m之内，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准中的噪声限值要求。项目北侧约22m的万科香湖盛景苑（北区），南侧约22m的万望湖丽景小区、东侧紧邻的凤凰水城小区，上述居民区均在施工噪声的影响范围内。尤其是与本项目紧邻的凤凰水城小区受施工噪声的影响最大。应将产噪设备尽量设置于项目西侧，加大产噪声源距项目周边居民的距离，使施工噪声经基础减振后，再经距离衰减及围档隔声，噪声影响可降到最低。 建设单位在施工中应采取以下措施，以减少噪声的污染。 ⑴ 依照《沈阳市环境噪声污染防治规定》中对建筑施工的有关管理规定，合理安排施工作业时间，严禁夜间（22：00~6：00期间）施工作业，以避免施工噪声影响居民休息。因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准，并提前公示，告知周围单位和居民才能施工。 ⑵ 为减轻对施工设备对声环境的影响，项目施工期间必须在施工场界周围设置一定高度的临时性围挡，同时对噪声强度较高的噪声源如钢筋切割机等进行局部的屏蔽，加设隔声罩、作临时的隔声、消声和减振等综合治理，必要时可将其设置在施工场地的暂设屋内进行操作，或远离居民区，异地加工。以减弱噪声向外界的传播强度，运输车辆应选择合理的进场路径，通过采取上述措施可将施工期间产生的噪声向外界的传播强度控制在最小程度。本项目施工期产生的噪声仅为暂时性的，施工结束后影响随消失，故本项目施工期噪声对周围居民生活影响不大。

营运期环境影响分析: 一、大气污染负荷预测及环境影响分析 本项目产生的主要大气污染物为住宅厨房烹饪产生的油烟、停车场产生的汽车尾气、柴油发电机产生的二氧化硫、氮氧化物。 1．住宅厨房烹饪产生的油烟 ① 本项目居民入住后，居民家居生活使用煤气作为燃料，由于厨房烟气污染物的排放量较少，且经过抽油烟机净化，可去除一部分废气，对周围环境影响较小。 根据对本地区居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本项目按照4%计算，该小区居民共7664人，经计算，油烟产生量为3.36t/a，厨房油烟一般均采用家用油烟机，油烟吸附率约在30～40%左右，则厨房油烟排放量约为2.35t/a，油烟净化设备除油处理后，与燃烧废气一并于烟道在屋面最高处排放，废气排放量不大。 ② 本次环评不对拟进驻商业网点项目进行评价，对于入驻的项目必须办理环保审批手续，经批准后方可入驻。本项目所建商业网点除2#楼为底层商网外，其余均为独栋商网，由于2#楼底层网点内置烟道无法引至主楼楼顶，故本项目开发商已承诺为了不影响楼上居民的日常生活，销售时2#楼商业网点不引进餐饮类项目，具体承诺见附件。 2．停车场产生的汽车尾气 本项目共设置2228个停车位，其中，地上停车位1208个，地下停车位1020个。 ①地上停车场 项目在园区地面内设置地上停车场，共有1208个停车位。汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOX，由于停放车辆位于室外易于扩散，主要为园区内业主上下班私家车出入，与交通道路车辆相比，使用频率较低，且园区内通风状况良好，再由专人负责疏导汽车停放，尽量避免汽车怠速及空挡运转减少汽车尾气污染物的排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准的要求。不会对当地环境空气质量产生影响。 地下停车场 项目地下停车场位于项目所在区域地下一层，共设置地下停车位1020个。车库采取强制换气，设置送风机房12间、排风机房14间，换气率6次/h。 汽车尾气主要污染物是CO、HC、NOX，其排放量与停车场运行工况有关，本评价主要计算满负荷状况地下停车场废气污染物排放情况。 每辆汽车进出停车场产生废气的污染物的量可由下式计算： g=f·M 其中：M= m·t 式中：g—每辆汽车产生废气的污染物的量，g； f—大气污染物排放系数，g/L汽油； M—每辆汽车进出停车场耗油量，L； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，L/s。 b. 计算参数的选取： 大气污染物排放系数 来往车辆基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数详见表20。 表20 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数 （g/L） 污染物 车种 CO HC NOX 轿车（用汽油） 191 24.1 22.3 平均耗油速率 根据统计资料，车辆进出地下车库怠速行驶（车速小于5km/h）时，平均耗油速率为0.20L/km；正常行驶（车速大于15km/h）时，平均耗油速率为0.10L/km。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，计算上述平均耗油速率为2.78×10-4L/s。 停车场内运行时间 根据车库运行条件，车辆进入车库后，须在指定泊位停车或发动，考虑这些因素，平均每辆车在停车库内的运行时间约为100s。 c．计算结果及评价 根据以上公式和有关参数，计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L，每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NOX的量分别为5.31g、0.67g、0.62g。 本项目地下停车场按设计规范要求，换气次数取n=6次/h，送风量为499000 m3/h，排风量为578600 m3/h，各类污染物排放浓度和速率见表21。 表21 项目车库汽车废气污染物产生情况 日车流量 (辆/日) 污染物 CO HC NOX 1020 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放浓度 mg/m3 0.46 41.75 0.058 5.27 0.054 4.87 标准限值 —— 200 —— —— 0.014 240 因CO无环保排放标准要求，根据我国卫生标准规定，CO最高允许浓度的取值为30mg/m3，但作业时间短暂时可以放宽，作业时间在1小时之内为50mg/m3；半小时内为100mg/m3；15分钟为200mg/m3。由于本项目停车场产生的污染物主要来自业主上下班出入时汽车进入产生的汽车尾气，时间较为集中且短暂，因此，选取200mg/m3为CO最高允许浓度。本项目CO排放浓度符合排放标准要求。 汽车尾气由强制排风系统集中收集，通过排风通道引至地表排风口集中有组织排放，排气筒高出地面2.0米，远离风口，排气口为防雨弯管，采用下弯30°，并避开主体建筑，朝向无居民方向。NOx在每个排风口的排出浓度及排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级折算后的标准要求。 3．柴油发电机 项目设柴油发电机3个，分别位于69#车库内一处， 10#楼东北侧；70#车库内一处，3#楼东北侧；68#车库内一处，位于72#楼西侧，作为停电时临时备用电源，项目柴油发电机组满负荷运转时耗油量70.3L/h，柴油密度按照0.84×103 Kg/m3计算，则柴油发电机满负荷运转时耗油量为59.1kg/h。 本项目发电机组为备用，仅在市政停电状况下运行，污染物排放为短暂间歇式，项目在发生紧急情况时，由自备的柴油发电机组消耗柴油产生的电力提供紧急用电，本评价报告以最不利情况，即外网由于维修等原因使项目处于停电状态计算。按照年停电一次，时间为8小时，在此情况下柴油发电机组燃烧柴油产生的大气污染物主要是二氧化硫、氮氧化物。由类比测试可知，每燃烧1t柴油，产生二氧化硫3.82kg，产生氮氧化物9.74kg。经过计算，本项目柴油发电机年排放二氧化硫总量为1.76kg，年排放氮氧化物总量为4.56kg，项目柴油发电机运行过程中产生的废气均采用机械强制式排气，排气口设置绿地当中，通过住宅楼侧墙4.65m高百叶窗向外界排放，且朝向背向居民住宅楼。经过计算，柴油发电机产生的二氧化硫排放浓度最大约为27.5mg/m3、排放速率为0.22kg/h，氮氧化物排放浓度最大约为71.3mg/m3、排放速率为0.57 kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》污染物最高允许排放浓度和最高允许排放速率的要求，柴油发电机只是在停电时使用，使用时间有限，对周边环境空气质量产生的影响不大。 本项目设置单独储油间，柴油储存量小于0.5t，参照《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目储油间不属于重大危险源，只要使用过程中杜绝明火等易燃危险源，产生风险很小，参照《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目柴油油箱不属于重大危险源，只要采取以下防范措施：柴油发电机房内的油管埋地敷设，周围填砂，油系统做防静电接地处理，穿越日用油箱墙壁处管道缝隙用石棉绳堵死，并加强风险管理，本项目的柴油发电机产生的环境风险很小。 二、水污染负荷及环境影响分析 1．给、排水量预测 建设项目用水主要是居民生活用水、商业网点用水、社区和物业管理人员生活用水、绿化用水。居民网点、社区及物业管理人员生活用水、绿化用水均为市政自来水公司提供。 污水来源主要是居民生活污水，网点排水、社区及物业管理人员日常排放的生活污水。生活污水进入化粪池，经小区排水管线排入市政排水管网，最终进入沈阳北部污水处理厂集中处理。 ⑴入住居民用排水量 建设项目建成后各种户型共计2395户，按照每户3.2人计，共能容纳7664人。居民生活用水量按照每人每天150L计算，每天用水量约1149.6t/d，每年用水量约419604t/a。排水量按用水量的85%计，则每天污水排放量约977.16t/d，年排放污水量约356663.4t/a。 ⑵物业人员用排水量 建设项目物业人员约80人，物业管理人员用水量按照每人每天50L计算，每天用水量约4t/d，每年用水量约1460t/a。排放量按用水量的85%计，则每天污水排放量约3.4t/d，年排放污水量约1241t/a。 ⑶商业网点用水 项目商业网点面积约35209.08m2。按每平方每天用水5L计算，则项目商业网点用水约176.05t/d，64258.25t/a。排放量按用水量的85%计，则每天污水排放量约149.64t/d，年排放污水量约54619.5t/a。 ⑷绿化用水量 根据项目的初步设计，项目占地面积135464.2m2，绿化率为35%，绿化面积约47412.47m2。经类比分析，每年绿化150天（冬季无绿化用水），每平方米绿地4L，则项目绿化用水约189.65t/d，28447.5t/a。 综上所得，建设项目新鲜用水量为513769.75t/a，污水排放量412523.9t/a。建设项目每天用、排水量具体见表22，用排水平衡详见图3。 表22 建设项目用排水情况 单位：t/d 序 用水项目名称 使用人数/单位数 用水量标准 用水量 消耗量 废水产生量 号 数量 单位 标准 单位 t/d t/d t/d 1 居民 7664 人 150 L/(人·d) 1149.6 172.44 977.16 2 物业人员 80 人 50 L/(人·d) 4 0.6 3.4 4 商业网点 35209.08 m2 5 L/(m2·d) 176.05 26.41 149.64 4 绿化* 47412.47 m2 4 L/(m2·d) 189.65 189.65 — 总 计 1519.3 389.1 1130.2 *冬季无绿化用水，绿化按每年150天计。 用水 排水 图3 项目水平衡图 单位：t/d 由图3可见，建设项目最大新鲜水用量为1519.3t/d，最大排水量为1130.2t/d。 2. 水污染物负荷预测 本项目排水主要为物业人员、居民、商业网点产生的生活污水，污水排放总为量412523.9t/a。其中主要污染物为CODCr、SS、NH3-N，污染负荷预测见表23。 表23 项目水污染负荷预测 污染物 排放情况 COD NH3-N SS 产生浓度（mg/L） 300 16 200 产生量（t/a） 123.76 6.6 82.5 化粪池出口浓度（mg/L） 210 11.2 140 化粪池出口排放量（t/a） 86.63 4.62 57.75 排放标准（mg/L） 300 30 300 本项目新建14个化粪池，其中2个100 m3、9个75 m3，3个50 m3，化粪池位置见附图1。 化粪池进出水管的直径、管内底埋置深度，井盖及盖座的材质(铸铁或钢筋混凝土)、排污管道的直径材质均由设计部门确定，本项目化粪池、污水管道应严格做好防渗漏处理。生活污水经化粪池简单处理后排入市政排水管网，最终排入沈阳北部污水处理厂。其排水水质浓度均满足《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求。本项目生活污水不直接向外环境排放，不会对周围水环境造成影响。 三、噪声影响预测及环境影响评价 1. 设备运行噪声 运营期噪声主要来自于汽车出入、泵房、换热站、变电所、柴油发电机组、风机房以及电梯机房等，噪声源强在65～90dB(A)，其噪声源强详见表24。 表24 噪声源源强 单位：dB(A) 序号 噪声源 设备名称 噪声强度 1 水泵房 生活水泵、消防水泵等 80~89 2 换热站（合成噪声） 水泵、变频器等 82 3 变电所 变压器 65~70 4 柴油发电机组 柴油发电机 70~75 5 风机房 风机 70~75 6 汽车出入 汽车 80~85 7 电梯机房 电机 65~70 ①泵房设备噪声 根据沈阳市环境保护局、沈阳市城乡建设委员会《关于加强对房地产项目水泵房及换热站等基础设施环境管理的通知》沈环保[2005]128号文件：换热站及水泵房等产生噪声、振动的基础设施，应尽量避免设在主体建筑之下，如在极特殊情况下不能避免时，必须采取可靠的隔声、隔振措施，并经施工图审查机构审查设计图纸，施工单位必须按照审查合格的图纸进行施工。该项目换热站及水泵房必须采取可靠的隔声、减振措施。 本项目设置1个生活水泵房，1个消防水泵房，生活水泵房位于69#地下车库内， 7#楼北侧，距最近住宅（7#）距离约4.4m。消防水泵房位于69#地下车库内，位于11#楼南侧，距最近住宅（11#）距离约1m，均不在居民楼主体建筑正下方。泵房噪声源强约80~89 dB，泵类设备单独设立房间，设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转；对设备采基础减振（如加设橡胶减震垫，接头处采用软连接），对设备间四周墙壁、棚顶安装吸声材料（石棉、苯板）后，噪声可降至50dB(A)，再经距离衰减，噪声值将满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼、夜间要求。 ②换热站噪声 本项目换热站一处，位于69#地下车库内，11#楼南侧，换热站位于住宅基座外，距离最近住宅（11#）外墙6.5m，不在居民楼主体建筑下方，满足沈环保【2005】128号文件规定。根据对沈阳金山热电厂热网工程典型换热站的环境影响类比预测，换热站各设备按低噪计，合成后噪声源未经处理时为82dB(A)，设备间采用隔声门和隔声窗，并在设备间墙壁内表面采取吸声处理（如采用双层2mm厚铝板填70mm厚超细棉），设备间外距离换热站1.0m处噪声可降至41.2dB(A)，震动值可降至47.4dB(A)。此外，换热设备选型时尽量选择噪声低的设备，在运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转，再经距离衰减，噪声值将满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼、夜间要求，换热站产生噪声不会对居民正常生活造成影响。 ③变电所 本项目设变电所11座。其中，商业35#地下室内局维变电所一处；69#地下车库内，局维变电所两处，自维变电所一处；70#车库内，局维变电所一处，自维变电所一处；68#车库内，局维变电所两处，自维变电所一处；生活泵房变电所一处；换热站变电所一处，均不在住宅主体建筑物下方； 变电设备噪声源强为65~70dB(A)，单独设立房间，设备基础安装减振装置，房间由内至外加设消音棉及消声板等措施。采取以上措施后，经墙壁隔音及距离衰减后可降低25-30dB(A)，对周围声环境产生的影响较小。 ④柴油发电机组噪声 本项目设柴油发电室3个，分别位于69#车库内一处， 10#楼东北侧；70#车库内一处，3#楼东北侧；68#车库内一处，位于72#楼西侧，均不在主体建筑正下方，作为停电时临时备用电源。柴发排烟竖井高度4.65m（距离室外地面），排气口均背向住宅楼。 发电机工作时噪声源强为70~75dB(A)，在采取设备基础减振（如加设橡胶减震垫），再经墙体隔音距离衰减后，噪声值可降低25~30dB(A)，噪声可降至45 dB(A)。且柴油发电机组仅在特别情况下临时使用，故其噪声不会对居民正常生活造成影响。 ⑤停车场风机噪声 本项目地下停车场设置进风机房12个，排风机房14个，其中包括69#车库内，排风机房5处，送风机房3处，送风井4处，排风井6处；70#车库内，排风机房3处，送风机房3处，送风井4处，排风井4处；68#车库内，排风机房6处，送风机房6处，送风井7处，排风井7处。送排风机房位于住宅楼基座下，与住宅相隔一层管道层（层高2.15m）。排风口距离地面高度2.5m，均背向居民楼。 风机运转噪声在70-75dB(A)之间。在风机进出口（或管道上）安装消声器，软连接，并加设隔音罩，并在其所在位置四周墙壁、棚顶加设一定厚度的隔音棉及玻璃纤维隔音层，设备机房采用全封闭设计，采用上述措施设备噪声可降低约40dB，再经距离衰减后，到达最近居民处噪声贡献值约为28dB，对现状噪声影响甚微，故地下停车场风机运转噪声对小区居住环境及周围环境影响不大。 ⑥ 停车场汽车出入噪声 本项目设有停车位共计2228个，其中地上1208个，地下1020个。车辆进出停车场必须严格按照指示灯提示有序进出，确保相互不受影响。为降低汽车产生噪声对本项目周围环境的影响，应加强车库内交通管理，如：车辆进入本项目区域后禁止鸣笛和合理规划布局停车场等，并在地上出入口附近种植吸噪力强的绿色植物。综上所述，本项目停车场产生的噪声不会对声环境产生明显影响。 ⑦ 电梯设备间 本项目设有电梯，电梯设备间位于电梯井顶层单独房间内，电梯设备噪声强源为65~70dB(A)，电梯井位于住宅楼中间部分，不临卧室等对噪声敏感房间。电梯设备间及电梯四周墙体采取必要的减振消声措施后（如：包消声棉、设减振器、在电梯间四周墙体以及与电梯井相邻的用户墙体加设苯板和吸声棉等），采取上述措施距离衰减后可降低40dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，噪声不会对居民正常生活造成影响。 综上所述，由园区内附属设施产生的噪声可满足《声环境质量标准》1类昼、夜间要求，不会对园区内住宅的居住环境和周边环境造成明显影响。 四、固体废物排放负荷预测及环境影响评价 建设项目产生的固体废物主要是入住居民、物业人员日常生活产生的生活垃圾。 建设项目可容纳居住人数约为7664人，排放的生活垃圾按照每人每天1.0kg计算，年排放量约2797t左右；项目物业人员80人，排放的生活垃圾按照每人每天0.5kg计算，年排放量约14.6t左右；总计项目排放的生活垃圾约2811.6t/a。 生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。小区内设置垃圾房，位于67#楼，垃圾房设在二级水源地保护范围之外，距离二级水源地（5#水源井）约440m，并有专人保证垃圾集中清运，日产日清，以减少收集过程中垃圾的暴露时间和垃圾的散落。同时要对垃圾收集点场地经常冲洗，喷洒消毒药剂。固体废物排放负荷见表25。 入驻商业网点的项目投入运营前应另行进行环境影响评价。 表25 运营期固体废物排放负荷 固废名称 来源 排放量 处理方法 t/d t/a 生活垃圾 居民 7.664 2797 统一收集，由环卫清运，日产日清 物业社区人员 0.04 14.6 小计 7.704 2811.6 五、电磁辐射影响预测与评价 建设项目变电所及开闭站位于地下设备间内。根据国家规定，100kV以下的电力设施在环保方面是免于管理的，也就是说，本项目的变电所、变压器和输电线是属于环评豁免范围。变电所及开闭站运行会有电磁辐射产生，经对变电所及开闭站等电力设施安装金属屏蔽罩后，可以大大降低电力设施周围的电磁辐射量，可以使变电所周围电磁辐射满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求，不会对周围环境造成影响。 六、外环境对建设项目的环境影响分析 1．交通噪声 建设项目用地北侧为赤山路，西侧为元江街，南侧为橙山路，路宽分别为22m，40m，22m。均为支路，预计车流量相对较小，日均车流量约5000辆。建议建设单位在项目临路一侧住宅楼安装三层隔声窗和墙体的隔阻（设计隔声能力≥35 dB（A）），减轻车辆运行时对本项目的影响。经距离衰减和三层中空玻璃窗户隔声后，到达住宅楼内的噪声强度小于40dB(A)。 此外，应在项目北、西、南临街侧设置绿化带，种植高大树木和草坪，有效降低交通噪声及扬尘，因此，汽车行驶等产生的交通噪声对入住居民影响较小。 2. 电磁辐射 本项目西侧边界12m处有66kv高压线，根据《电力设施保护条例实施细则》规定，各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的水平安全距离如下： 1千伏以下 1.0m 1—10千伏 1.5m 35千伏 3.0m 66—110千伏 4.0m 154—220千伏 5.0m 330千伏 6.0m 500千伏 8.5m 项目西边界距离该高压线距离为12m，远大于规定中的4m安全距离，能够达到《电力设施保护条例实施细则》中规定要求，故项目西侧高压线对项目居民正常生活影响不大。 3．加油站 项目西北侧为元江街加油站，加油站等级为二级，本项目35#楼为民用建筑保护类别中一类保护物，36#楼为民用建筑保护类别中二类保护物，加油站站内设备与本项目35#楼最近距离22m，与36#楼最近16m。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2014) 中加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于下表规定： 表26 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火间距（m） 级别 项目 埋地油罐 通气管管口 加油机 一级站 二级站 三级站 重要公共建筑物 50 50 50 50 50 明火或散发火花地点 30 25 18 18 18 民用建筑 保护类别 一类保护物 25 20 16 16 16 二类保护物 20 16 12 12 12 三类保护物 16 12 10 10 10 由表26可知，二级加油站与一类民用建筑保护物防火距离为20m，二级加油站与二类民用建筑保护物防火距离为16m，本项目35#楼与加油站边界距离22 m，36#楼与加油站边界距离16 m，满足安全防火距离要求，加油站对本项目影响较小。 项目对水源地环境影响分析 项目西侧70m处为芳士水源地4#水源井，150m处为5#水源井，沈阳市于洪区造化街道办事处已于2011年委托沈阳市于洪区城域拆迁服务中心对其进行拆迁（拆迁协议详见附件），同时根据沈阳水务集团提供的材料，芳士水源地4#和5#水源井现已停止使用，且井内相关设备均已拆除，故本项目不会对水源地造成影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 封闭施工、围挡、遮盖、洒水等。 | 对环境影响较小 |
|  |  | 汽车 尾气 | CO HC NOX | 车辆应按照批准的路线和时间进行运输 | 对环境影响较小 |
|  | 运营期 | 厨房 | 油烟 | 通过抽烟烟机排入内置烟道 | 达标排放 |
|  |  | 停车场 | CO HC NOX | 地下停车场尾气由内部强制排风系统集中收集，通过独立排风通道引至建设项目地表排风口有组织排放。排气筒高出地面2.0米，为防雨弯管，采用下弯30°，并避开主体建筑，朝向无居民方向。 | 对环境影响较小 |
|  |  | 柴油发 电机 | SO2 NOX | 安装排风扇，通风换气 | 对环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员生活污水 | CODcr SS NH3-N | 由环卫部门统一清运 | 对环境影响较小 |
|  | 运营期 | 生活 污水 | CODcr NH3-N SS | 生活污水排入化粪池处理，后通过市政污水管网入北部污水处理厂处理 | 对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工 工地 | 建筑垃圾 | 办理排放许可证，外运至指定堆场 | 符合建筑垃圾处置要求 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 定点收集后由环卫部门送城市生活垃圾处理场 | 不对外排放 |
|  | 运营期 | 物业工作人员、居民 | 生活垃圾 | 定点收集后由环卫部门送城市生活垃圾处理场 | 不对外排放 |
| 噪 声 | 施工期：施工期间噪声采用施工时间控制，即夜间22点～次日6点禁止施工，采用标准围挡等措施。 运营期：本项目变电所、水泵、换热站、柴油发电机等设备均放置于地下一层的设备间内，采用减振基础，设备间设置隔声门。在临街住宅临街一侧安装高效隔声窗，在项目周围地块合理布置绿化，美化环境。 |
| 其他 | 施工期主要防治措施： （1）土石方开挖避免在大风天气进行，及时回填、平整场地。做好路面硬覆盖； （2）易产生扬尘的建筑材料采用封闭车辆运输； （3）设置围布、挡板，禁止高空抛撒建筑垃圾和起尘的料及渣土外溢； （4）对建筑施工噪声严格管理控制，不得夜间施工。 |
| 生态保护措施及预期效果 建设项目占地面积为135464.2m2，绿化面积47412.47m2，绿化率为35%。对本项目的绿化提出如下建议： （1）选择返青早，耐低温，耐践踏的草种作为绿化草种。 （2）乔灌草相结合。 （3）速生树种与慢生树种相结合，以速生树种为主，以求尽快实现较好的绿化效果。 （4）乔木与灌木相结合，以乔木为主，乔木应占70%以上。 （5）绿化植物种类兼具绿化、美化、净化和消声减噪的功能。 |

结论与建议

1、项目概况 沈阳中铁万科祥盟置地有限公司拟在沈阳市于洪区造化街道小转弯村投资建设房地产项目。建设项目总投资210000万元人民币，总占地面积135464.2m2，总建筑面积311011.95m2（地上建筑面积270839.1m2，地下建筑面积为40172.85m2）。新建建筑74栋。包括住宅、商业、物业及社区用房、地下停车场等。其中：地上建筑面积包括：普通住宅233857.6m2，底层商业34194.53m2，底层商业（裙房）1014.55 m2，物业管理用房844.48m2，社区管理用房607.66m2，环卫设施类建筑320.28 m2；地下建筑面积包括：地下停车场22492.52 m2，地下人防停车场10154.29 m2，地下设备间4114.72 m2，地下设备间夹层2936.42 m2，地下室474.9 m2；项目设置停车位共计2228个，其中地上1208个，地下1020个。 建设项目总容纳户数为2395户，预计于2020年8月竣工。本次环评不对进驻商业网点项目进行评价，对于入驻的项目必须另行办理环保审批手续，经批准后方可入驻。 2、环境质量现状 ⑴ 项目所在地大气环境质量中PM10、SO2、NOX监测结果日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 ⑵ 项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 ⑶ 项目所在地地表水环境满足国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准要求。 3、环境影响预测及分析 ⑴施工期 建设项目建设期间对环境的影响主要是建筑扬尘和施工噪声。项目产生扬尘及噪声将对建设项目附近的居民产生一定的影响。但这些影响都是暂时性的，在项目建成后，这些影响均将随之消失。 ⑵营运期 建设项目营运期对环境的影响主要是居民的生活污水及生活垃圾。 居民生活污水排入化粪池处理，后由市政污水管网排入北部污水处理厂，对环境影响不大。 居民生活垃圾由环卫部门统一清运处理，对环境无明显影响； 地下停车场排放的汽车尾气经机械强制通风，尾气可达标排放，对环境影响不大。 水泵房、换热站等设备间中设备采取减振、降噪、消音等措施后，再经距离衰减，综合噪声值将满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼、夜间要求，对周围环境影响不大，且对项目居民日常生活环境影响不大。 4、污染防治措施 ⑴施工期 施工现场周围设置围栏，实施洒水等措施，可以有效控制扬尘对周围环境的影响；合理安排时间，禁止夜间施工，可以最大限度地控制噪声扰民影响。 ⑵营运期 ①大气防治措施 本项目设置一层地下停车场。地下停车场内废气主要通过建筑的强制排风系统排放，停车场排放的废气浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定要求。 ②水污染防治措施 本项目生活污水经小区化粪池处理后，通过市政排水管网排入北部污水处理厂处理。同时对生活污水排放管道及化粪池等采取相应的防渗措施，本项目池体采用刚性防渗结构，具体结构型式为水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不小于250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层的结构型式（厚度不小于1.0mm）。防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-12cm/s，管道采用柔性防渗结构，土工膜厚度不小于1.5mm，外围采用土层作为保护层，厚度不小于20cm。垃圾站防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s。 通过采取上述防渗措施，可有效控制渗漏环节。不会对周围环境造成影响。 ③噪声防治措施 Ⅰ、设备选型 对于产噪设备，如风机、电梯设备等应在购买时就选择低噪类型的设备，以减少运转时的噪声强度。 Ⅱ、合理布局 建设项目部分产噪设备如换热站、水泵房等设备均位于地下设备间内，符合环保[2005]128号文件中相关环保要求。 Ⅲ、设备安装及降噪处理 项目噪声主要为水泵、换热器、风机、电梯、变电设备等运行时产生的设备噪声。水泵房、换热站位于地下设备间，其地上无住宅，符合环保相关规定。各产噪设备均选用低噪声设备，设备采取了相应的隔声、减振、降噪措施，包括：①对水泵和换热器安装减振基础、水泵进出口处安装避振喉、管道采用软连接、房间内墙加装吸声材料；②变电设备、柴油发电机组采取基础减振；③风机设置减振台座、风机进出口安装消声器，风机与管道连接采用柔性接头，管道穿越隔墙和楼板的缝隙采用吸声材料填充，操作间密闭，采用双层铝塑隔声门窗，并对棚顶进行吸声降噪处理；④电梯设备间位于电梯井顶层单独房间内，不与卧室紧邻，对电梯设备间及电梯井四周墙体包消声棉，在电梯间四周墙体、以及与电梯井相邻的居民住宅墙体加设苯板。 ④固体废物污染防治措施 生活垃圾分类收集，对于废包装物，如纸箱、木箱、塑料等应回收，综合利用；其它不能回收的生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 5、总量控制 根据国家、省、市环保部门污染物排放总量控制要求，结合本项目排污特点，实施总量控制的污染物为COD：86.63 t/a、NH3-N：4.62 t/a，具体总量控制指标由建设单位向当地环境保护局申请核定。 6、环保投资 本项目总投资210000万元人民币，预计建设项目环保投资费用包括减振、降噪处理等，环保总投资为1447万元人民币，占工程总投资的0.69%。建设项目环保投资及其环境效益见表27。 表27 主要环保投资 编号 投资项目 环境效益 金额 （万元） 1 施 工 期 设置围挡、地面硬覆盖、洗车平台 道路洒水、原材料堆喷淋 降低施工期扬尘污染 50 2 施工设备消声、隔声、减振 降低施工期噪声污染 18 3 沉淀池、蓄水池、临时隔油池 减少施工期废水污染 42 4 运 营 期 车库强制排风系统 保护园区大气环境质量 81 5 化粪池 降低生活污水污染 60 6 减振基础、曲挠接头、吸声墙、隔音夹层、独立设备间、隔振、隔声罩、隔声门窗等吸声、降噪、减振措施 保护园区声环境质量 334 7 垃圾收集装置 防止固体废物乱排 12 8 绿化 降低噪声及废气污染 820 合计 1447 7、“三同时”验收 建设项目“三同时”验收内容一览情况见表28。 表28 建设项目“三同时”验收一览表 项目 污染源 环保设施 效果 进 度 废气治理 停车场废气 停车场强制排风系统、独立风道，排气筒高出地面2m。 符合环保要求 与主体工程同时验收 柴油发电机 柴油发电机排气筒 废水治理 日常生活 雨污分流。化粪池防渗防漏，完善园区内污水管线，做好防渗。污水处理站正常运行，达标排放。 符合环保要求 与主体工程同时验收 噪声治理 风机、泵类、换热站、变电所、电梯、污水处理站等设备 选用低噪设备、基础减振，独立设备间，吸声墙、隔振等措施 厂界达标 室内达标 与主体工程同时验收 固体废物 生活垃圾 设垃圾收集装置，由环卫部门统一清运处理，日产日清 符合环保要求 与主体工程同时验收 绿化 绿地、花坛等 绿化率35% 绿化率35% 与主体工程同时验收 8、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中相关规定要求，建设项目不在产业政策中限制类、淘汰类项目之列；根据《辽宁省产业发展指导目录》（2008年）中相关规定要求，建设项目不在限制类、淘汰类项目之列，符合产业政策要求。 9、规划符合性及选址合理性分析 本项目属房地产类建设项目，本项目容积率为2.0。根据中华人民共和国国土资源部和中华人民共和国国家发展和改革委员会于2006年12月12日联合下发的《关于发布实施〈限制用地项目目录（2006年本）〉和〈禁止用地项目目录〉（2006年本）的通知》（国土资发[2006]296号）的有关规定，房地产类的限制项目为低密度、大套型住宅项目（指住宅小区建筑容积率小于1.0，并且单套住房建筑面积超过144m2的住宅项目），限制用地的房地产项目主要是限制利用耕地；房地产类的禁止项目为别墅类房地产开发项目。 根据沈阳市规划图，该项目拟选址处为二类居住用地，具体详见附图5，并且根据建设项目规划用地使用证，用地性质为商业、住宅。因此，该项目在拟选址建设是符合相关规划的。 10、结论与建议 ⑴ 结论 建设项目符合国家、省产业政策且符合沈阳市环境功能区划及土地利用规划等相关求。建设单位在认真落实环评报告中提出的各项污染防治对策和措施并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，本项目建设不会对当地环境造成明显不利影响。从环保角度分析，项目在拟选址建设可行。 ⑵ 建议 ① 认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度。 ② 落实环保资金，切实实施治污措施，实现污染物达标排放。 ③ 定期对环保设施进行维护，保持其正常、稳定、有效运行。 ④ 要严格执行建设项目“三同时”制度，在项目投产时同时落实各项环保治理措施。 ⑤ 强化环境绿化建设生态小区，绿化应见缝插针，注意边角结合部的绿化，采取立体绿化，以起到调节气候、美化环境、防尘、降噪的目的。 ⑥ 推行清洁生产，强化环境管理。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 建筑扩初设计审定通知书 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目平面布置图 附图2 项目地理位置图 (应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

图1    项目所在地区风向频率(%)玫瑰图(累年值)

项目西侧水源井（拆迁中）

项目西侧

项目北侧

项目南侧

项目西北侧

项目南侧

项目现场

项目东侧

废水、扬尘

噪声、固废

废水、废气

噪声、固废

建筑垃圾、

扬尘、噪声

固废、噪声

废水、扬尘、噪声、固废

施工前

准备

主体

工程

交付

使用

扫尾

工程

内部设

施安装

外部

罩面

固体废物、扬尘、噪声

施工期

营运期

172.44

977.16

1149.6

居民

物业

商业网点

绿化

化粪池

市政污水管网

0.6

1130.2

3.4

4

26.41

1519.3

149.64

176.05

189.65

189.65