建设项目环境影响报告表

# （试　行）

项 目 名 称：沈阳市鑫润丰汽车内饰品有限公司建设项目

建 设 单 位（盖章）：沈阳市鑫润丰汽车内饰品有限公司

编制日期：2016年6月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 沈阳市鑫润丰汽车内饰品有限公司建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沈阳市鑫润丰汽车内饰品有限公司 |
| 法人代表 | 刘立 | 联系人 | 刘立 |
| 通讯地址 | 沈阳市于洪区马三家劳动教养院 |
| 联系电话 | 13804013527 | 传真 | —— | 邮政 编码 | 110000 |
| 建设地点 | 沈阳市于洪区马三家劳动教养院 |
| 立项审批 部门 |  | 批准 文号 |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 | 行业类别及代码 | C3070塑料零件制造 |
| 占地面积 （平方米） | 753 | 绿化面积 （平方米） | —— |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保投资(万元) | 1.1 | 环保投资占总投资比例 | 2.2% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2016年7月 |
| 工程内容及规模： 1. 项目由来及建设规模 近年来经济发展迅速，居民消费水平持续普遍提高，随着人们生活日益改善，买车的家庭也越来越多，沈阳市鑫润丰汽车内饰品有限公司决定抓住这一机遇，建设汽车内饰品加工项目。 沈阳市鑫润丰汽车内饰品有限公司位于沈阳市于洪区马三家教养院，租用马三家教养院闲置房屋，辽宁益华建筑工程处为马三家教养院的对外合作公司。项目占地面积753m2，建筑面积753m2，主要从事汽车内饰品的加工，包括汽车扳手、旁侧板、头枕套、杯托、内护罩的加工。全年生产汽车扳手30万件、旁侧板30万件、头枕套30万件、杯托20万件、内护罩30万件。建设项目组成详见表1。项目总体平面布置见附图1，项目地理位置图见附图2。 表1 项目组成及规模情况 项目 主要内容 数量 1 占地面积 753m2 2 总建筑面积 753m2 主要产品 汽车扳手 30万件/年 汽车旁侧板 30万件/年 汽车头枕套 30万件/年 杯托 20万件/年 汽车内护罩 30万件/年 公用工程 供水 马三家镇供水管网，满足项目需求 排水 经化粪池处理后排入马三家污水处理厂统一处理 供电 来自马三家供电所，满足项目需求 供暖 马三家热源厂统一供暖，满足项目需求 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年本），该建设项目应编制环境影响报告表。受沈阳鑫润丰汽车内饰品有限公司的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等工作的基础上，按照环境影响评价有关技术规定和要求，编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位报请环境保护行政主管部门审批。 2.主要能源及原辅材料消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2。 表2 主要原辅材料及能源消耗一览表 原辅料 序号 名称 消耗量 单位 1 聚乙烯 100 t/a 2 聚丙乙烯 100 t/a 能源 1 电 120000 kW·h/a 2 水 795 t/a 3.主要生产设备 建设项目主要生产设备见表3。 表3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量(台) 1 注塑机 180T 2 2 注塑机 150T 1 3 注塑机 90T 1 4 注塑机 120T 1 5 注塑机 250T 1 6 注塑机 380T 1 7 塑料集装箱 — 100 4.工作制度和人员编制 本项目工作人员共计60人，其中管理人员20人，一线生产工人40人。每天工作8小时，全年工作264天。 5.公用工程 ⑴供水：建设项目用水来自马三家供水管网，由厂区东侧引入。项目用水主要为生产用水和职工生活用水。 员工人数为60人，不住宿，生活用水量按每人每天50L计，年工作264天，则生活用水量为3t/d，792t/a； 本项目生产用水量3t/a，生产用水循环使用无生产废水产生。 ⑵排水：本项目废水主要为职工日常产生的生活污水，生活污水量按生活用水量的85%计算，则生活污水量2.55t/d，673.2t/a，生活污水经化粪池处理后排入马三家污水处理厂统一处理。 ⑶采暖：全部由马三家热源厂统一供暖。 ⑷供电：本项目用电依托马三家供电所，满足项目需求。 ⑸食堂：本项目不设食堂和浴室。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于沈阳市于洪区马三家劳动教养院，房屋租于马三家劳动教养院，辽宁益华建筑工程处为马三家教养院的对外合作公司。房屋已闲置多年，故项目原用地无“三废”排放。 |

建设项目所在地区自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多种性等）： 1.气象条件 沈阳市地处中纬度北温带季风型半湿润大陆性气候区。年平均气温12.6℃；采暖期平均气温-5.2℃。其中1月份平均气温最低（-11.3℃）；非采暖期平均气温17.7℃,七月份平均气温最高（24.1℃）。年降水量680.4mm，多集中在7、8两月，并以7月份的平均降水量为最大（168.4mm）。采暖期各月平均降水量逐渐减少并以1月份为最少（7.0mm）。 年平均气压1011.2hPa；采暖期平均气压1019.1hPa；1月份平均气压最高1021.2hPa；非采暖期平均气压1005.5 hPa，其中7月份平均气压最低997.1hPa.。年平均相对湿度63.0%，采暖期平均相对湿度较小57.8%，并以3、4月份最小52.0%；非采暖期平均相对湿度66.6%，并以7、8月份为最大78.0%。 全年主导风向为S风，频率为12.0%，次导风向为SSW风，频率为11.0%。采暖期主导风向为N，频率为13.0%，次导风向为S，频率为10.0%；非采暖期主导风向为S，频率为14.4%，次导风向为SSW，频率为12.9%。年平均风速3.30m/s，采暖期平均风速3.28m/s；非采暖期平均风速3.27m/s。其中4月份平均风速最大（4.40m/s），8月份平均风速最小（2.60m/s）。见图1。 图1 项目所在地区风向频率(%)玫瑰图(累年值) 2. 地质地貌 ⑴ 地貌与第四纪 沈阳位于辽东山地与下辽河平原的交接地带，细河由东向西穿过市区。地势总趋势是由东北向西南逐渐降低，地面平均海拔为45m。市区地貌除东北部分布有阶梯状台地外，其他地区均为细河冲洪积扇。细河冲洪积扇面上缘宽9km，高程60m；扇面下缘宽28km，高程30m；扇面东西向长度40km，坡降0.75%，面积710km2。 该扇由新老二扇叠置而成。老扇分布于北部和西部，表面起伏不平，由上更新统黄色亚粘土沙砾石组成，在其南部与全新统形成为新扇并以陡坎相接，在细河地质作用下发育成一级阶地。 新扇分布于现代细河河床两岸，由全新统早期亚粘土、亚砂土及砂砾卵石组成。新扇在细河地质作用下，发育形成了低漫滩、高漫滩河床相等冲积地貌形态。 ⑵ 基底与地质构造 沈阳地区为新华夏第二隆起带与第二沉降带之交接地带，东为华夏古地，西为下辽河断陷盆地。田庄台~苏家屯北东向断裂与细河断裂在区内相交，苏家屯以南为一北东~南西向中新生代地堑。有侏罗纪、第三系底层沉积，厚度900m。道义屯、造化屯以北为第三系煤系底层，以西为沈西大断裂。本区大部分基底为古老的太古界鞍山群花冈片麻岩、斜长角闪片麻岩类。 ⑶ 第三系地层 第三系地层分布于高官屯、马三家以北，文官屯、细河堡以西，为胶结较差的灰色、灰绿色及灰色的砂砾岩泥岩石互层。三者是韵律沉积，但泥岩厚度有限。按其埋藏条件，自东向西、由北向南底层变厚，由中街、细河堡的40m向西至沙岭一带增至120m，其中在中街、大成、三台子、文官屯一带为突起，埋深40m。揽军屯至杨士屯、白塔堡至前谟家为两个脊状突起，埋深分别为70~80m和50~75m。 ⑷ 第四系地层 沈阳地区覆盖层为第四系流水作用及冰川作用形成的冲洪积相及冰水沉积相地层，由更新统冰水积、冰积和上更新统及全新统冲洪积堆积物构成。底层厚度由东向西逐渐加大，东部榆树屯一带为20m，西至李官堡一带增至120m；南站至皇姑屯一带因基底凸起，厚度较小，为60~80m。底层岩相由东向西，水平相和垂直相都具有扇地分带的特点，水平向上岩相颗粒由粗(砾石、卵石、粗砂)变细(中砂、粉砂、亚砂、亚粘土)，垂直向上岩相结构由单层变为双层至多层。东部榆树屯、上木杨一带为砾卵石，层次单一，至沈阳站一带为砂砾及细砂互层，再至杨士屯一带则为砂砾石互层，且夹有多层粘性土。 3. 水文地质 该地区地下水主要为第四系孔隙潜水和孔隙承压水。孔隙潜水主要赋存在全新统砂砾石层中，据抽水资料，降深3.95m时，单井水量4700m³/d，地下水水位埋深12m左右，主要接受大气降水、地表水体的渗透补给，水位随季节性变化，变幅达2m左右。含水层渗透系数80~100m/d，孔隙承压水主要赋存在中更新统砂砾石混土地层中和上更新统砂砾石中。据抽水资料，中更新统砂砾石混土层中地下水：降深10.49m时，单井出水量1614m³/d，渗透系数50~60m/d。上更新统砂砾石中地下水：降深8.08m时，单井出水量1903.4m³/d，渗透系数60m/d。 沈阳市境内主要有辽河、浑河、饶阳河、柳河、蒲河、养息牧河、北沙河、秀水河等大小河流27条，属辽河、浑河两大水系，水资源总量为32.6亿立方米，其中地表水11.4亿立方米，地下水21.2亿立方米。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、于洪区社会环境简况 于洪区位于沈阳市西部和北部，于洪区与地处东郊的东陵区半环沈阳市市区，东与大东、东陵、皇姑、沈河、铁西、和平区缘接，南与苏家屯区隔浑河相望，西与细河经济区、辽中县、新民市接壤，北与沈北新区毗邻。经过多次行政区划调整，于洪区现辖12个街道：迎宾路街道、陵西街道、城东湖街道、于洪街道、南阳湖街道、北陵街道、沙岭街道、平罗街道、马三家街道、造化街道、大兴街道、光辉街道。 于洪区地势平坦，区位优越，这里具备投资发展的最佳区位优势，区内地貌为辽河冲积平原，属北温带受季风影响的半湿润性气候，四季分明。交通条件得天独厚，位于东北最大交通枢纽最近辐射圈内，被誉为“黄金通道”的沈大高速公路纵贯南北，京沈高速公路横贯东西，沈西大型编组站坐落区内，专用铁路已并入东北路网。 于洪区物产丰厚，人才云集，这里具备投资发展的最佳资源优势。境内拥有土质肥沃的耕地，最适宜发展都市现代化农业；在二、三环公路区内段两侧可开发利用土地资源丰富，毗邻母城，交通发达，综合比较优势明显，最适于发展工业、高新技术产业以及高档商住及旅游等产业；城乡之间拥有充足的训练有素的劳动力和产业工人，高等院校和科研机构众多，可为投资者提供理想的自然资源和智力资源。 于洪区产业发达，基础坚实，这里具备投资发展的最佳产业优势。农业综合生产能力增强，作为辽宁省农业现代化示范区和国家16个农业高科技示范区之一，于洪区农业现代化和产业化水平在省市乃至全国处于领先地位，这里有丰富优质的耕地资源，集约化、规模化、现代化的农业产业，正逐渐构建起沈阳西部生态农业景观带。工业经济产业聚焦效应显著，随着家具、化工、五金、鞋业、食品、服装等6大产业集群开发建设，全区工业经济发展空间迅速拓展，发展的集聚能力、辐射能力和潜力不断提高，工业发展的新格局已经形成。商贸流通体系不断健全，活跃繁荣的商贸流通业，西部、北部两大市场群，满足了多层次的社会需求，实现了第三产业结构的优化升级；房地产业迅猛发展，以于洪新城、环北地区为代表的城市化进程明显加快，基本形成了城区内扩、镇域外延，相互呼应、协调推进的城市建设格局。 于洪区功能完善，政策优越，这里具备投资发展的最佳环境优势。区政府不断完善城市载体功能，大力优化城乡发展环境，提升区域形象，制定了适于发展的招商引资政策，使投资者享受到与国家级开发区、沿海开放地区同等甚至更优的政策。完善的基础设施和优越的招商环境，凝聚了雄厚的发展潜力，于洪日益成为“投资置业的热土，城市发展的绿洲”，为“建工业化新于洪，创城市化示范区”奠定了坚实的基础。 于洪区古迹众多，历史悠久，这里具备投资发展的最佳人文优势。清代昭陵、新乐文化遗址、法轮寺、春秋战国墓等聚集区内，跨越数千年的历史文物昭示着于洪是一片充满神奇吉祥的土地，这里城乡一体，既有都市的繁荣和文明，也有田园的诗意和浪漫；这里既有鳞次栉比的现代楼宇，也有恬静幽雅的闲适村居；这里是投资者的创业乐土，也是成功人士乐业安居的宁静港湾。 2.项目周边情况 建设项目地处沈阳市于洪区马三家劳动教养院内，东侧紧邻戒毒所，北侧紧邻原原教养院闲置房屋，隔路为闲置厂房，南侧为空地，隔空地100m为居民区，西侧为闲置车库。建设项目周边情况详见附图1。 项目所在地 方向 建筑物 距离 东侧 戒毒所 紧邻 西侧 闲置车库 紧邻 南侧 居民区 80m 北侧 闲置厂房 60m 项目北侧 项目南侧 项目东侧 项目西侧

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1. 环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状委托沈阳宇驰检测技术有限公司于2016年6月13日至6月19日对项目所在地进行监测，监测数据见表4。 表4 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 检测点位/采样日期 检测项目/检测结果(日均值) 二氧化硫（mg/m3） 二氧化氮（mg/m3） PM10 （mg/m3） 上风向500m 2016. 6.13 0.022 0.020 0.072 2016. 6.14 0.025 0.021 0.086 2016. 6.15 0.023 0.010 0.093 2016. 6.16 0.015 0.014 0.068 2016. 6.17 0.019 0.016 0.059 2016. 6.18 0.016 0.012 0.077 2016. 6.19 0.022 0.018 0.072 项目所在地 2016. 6.13 0.014 0.013 0.074 2016. 6.14 0.017 0.015 0.086 2016. 6.15 0.015 0.014 0.063 2016. 6.16 0.021 0.020 0.094 2016. 6.17 0.020 0.021 0.075 2016. 6.18 0.023 0.020 0.078 2016. 6.19 0.015 0.014 0.071 下风向500m 2016. 6.13 0.026 0.019 0.066 2016. 6.14 0.029 0.022 0.062 2016. 6.15 0.018 0.016 0.053 2016. 6.16 0.019 0.015 0.088 2016. 6.17 0.022 0.020 0.084 2016. 6.18 0.027 0.015 0.071 2016. 6.19 0.020 0.017 0.092 GB3095-2012二级 24小时平均 0.15 0.08 0.15 由表4可知，项目所在地空气中各项监测指标均能达到GB3095-2012中二级标准要求，可见评价区域内环境空气质量较好。 2.声环境质量现状 按照《环境噪声测量方法》(GB/T3222-94)的规定，委托沈阳宇驰检测技术有限公司于2016年6月13日~14日对本项目厂界声环境质量现状进行监测，噪声监测点位见附图2。项目所在地属于1类声功能区，声环境执行国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，[昼间55dB(A)，夜间45dB(A)]。噪声现状监测结果如表5所示。 表5 声环境质量现状 单位：dB(A) 日期/监测点 东 西 南 北 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 昼 间 夜 间 2016.6.13 48.9 38.6 51.2 39.7 49.7 39.5 53.8 40.6 2016.6.14 49.7 39.4 50.6 40.5 50.8 40.1 42.9 41.3 由表5可见，项目四周监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准(昼间55dB(A)，夜间45dB(A))，可见该地区声环境质量良好。 3.地表水环境质量现状 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入市政管网后由马三家污水处理厂统一处理，不直接入地表水，故地表水评价从简。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围无保护文物、风景名胜区等环境敏感点。需要特殊保护的目标见表6（详见附图2）。 表6 项目环境保护目标一览表 序号 保护目标名称 人数 位置 距项目边界距离(m) 环境功能区划 1 金马新村 600户 东 94 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区 2 娇熙花园 800户 西 115 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区 3 戒毒所 — 东 紧邻 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴ 环境空气质量，执行国家《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准； 表7 环境空气质量标准 单位：mg/Nm3 标准号 污染物名称 浓度限值 24小时均值 GB3095-2012二级 PM10 0.15 SO2 0.15 NO2 0.08 ⑵ 声环境执行国家 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）中1类标准，即LeqdB(A)，昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴大气污染排放标准 大气污染物中的非甲烷总烃执行国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，标准值见表； 表8 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 二级 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 120 （使用汽油或其他烃类物质） 15m 10 周界外浓度最高点 4.0 （2）污水排放标准 污水排放执行辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表2标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表9 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物名称 PH* CODcr SS NH3-N 标准值 6-9 300 300 30 （3）噪声排放标准 厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，即Leq dB(A)，昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 （4）固体废物 ①生活垃圾处理应执行沈阳市城市垃圾管理规定（沈阳市人民政府第56号令）； ②本项目中的废包装等固体废物贮存、处置场执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及国家污染物控制标准修改单（环境保护部公告，2013年第36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南（征求意见稿），在“十一五”化学需氧量（CODcr）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家将氨氮和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求，统一考核。 根据《辽宁省建设项目主要污染物总量指标管理办法（试行）》辽环发〔2011〕21号文件的要求，根据本项目的实际情况，确定本项目总量控制指标CODcr、NH3-N指标值如下： CODCr：0.141t/a； NH3-N：0.0094t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 生产工艺流程图如下： 图2 项目的主要工序及排污节点图 工艺流程简述： 将原料颗粒在注塑机中进行电加温，加温过后的原料在注塑机中进行注塑成型，将成型的内饰品进行冷却，将冷却后的成品进行包装外售。其中在注塑过程中会产生噪声和少量的有机废气。

主要污染工序： 1.施工期 本项目施工期已过，因此对施工期不作评价。 2.运营期 ⑴ 废气 本项目产生的废气主要为注塑过程中产生的少量有机废气，主要为非甲烷总烃； ⑵ 废水 本项目废水为职工日常生活产生的生活污水； ⑶ 噪声 本项目噪声主要为注塑机注塑过程产生的噪声，源强为65~75dB（A）； ⑷ 固废 本项目产生的固废主要有生产中原料的废包装、生产过程中的残次品和职工日常生活产生的生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑 | 非甲烷总烃 | 2.36mg/m3 0.005t/a | ＜4mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水（673.2t/a） | CODcr SS NH3-N | 300mg/L 0.202t/a 134mg/L 0.0902t/a 20mg/L 0.0135t/a | 210mg/L 0.141t/a 100mg/L 0.0673t/a 14mg/L 0.0094t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 7.92t/a | 7.92t/a |
|  | 生产过程 | 废包装 | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  |  | 残次品 | 1.5t/a | — |
| 噪 声 | 营运期噪声主要为注塑机注塑过程产生的噪声，源强为65~75dB（A）。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） —— |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用辽宁省马三家教养院闲置房屋，施工期已过，因此对施工期不作评价。

运营期环境影响分析： 1.大气环境的影响分析 本项目产生的废气主要为注塑工艺产生的少量有机废气。本项目采用电加热，温度控制在1000C~2000C之间，在加热软化过程中，由于分子间的剪切挤压会发生断链、分解、降解等而产生少量有机废气，按照有机气体年产量约为0.005t/a计算，项目拟在车间内安装排气扇，排风扇总排风量按1000m3/h计算，则项目注塑工艺产生的有机废气约为2.36mg/m3。排放浓度符合要求，对周围环境影响较小。 2.水环境影响分析 本项目生产用水3t/a，循环使用不外排，定期补充损耗用水量，无生产废水产生。项目运营期将产生生活污水，生活污水量约673.2t/a，生活污水经化粪池处理后排入市政管网后由马三家污水处理厂统一处理，不直接排入地表水。故项目污水排放不会对地下水、地表水环境造成污染。 3.固体废物环境影响分析 建设项目产生固体废弃物主要为生产中原料的废包装和职工产生的日常生活垃圾以及生产过程产生的残次品。 废包装产生量为0.5t/a，生活垃圾产生量为7.92t/a，加工过程的残次品1.5t/a。加工过程产生的残次品重新加工再利用，废包装和生活垃圾收集后由环卫部门定期清运至城市垃圾场统一处理。综上，本项目产生的固体废弃物对周围环境造成影响较小。 4.声环境影响分析 项目营运期噪声主要为注塑机运行产生的噪声，源强为65~75dB（A）。 针对本项目的实际情况，项目采取了以下措施： a. 在总体布局上，采取闹静分开，合理布局的原则，使高噪声设备远离厂界； b. 机械设备应尽量选择低噪声设备，生产设备应及时维修，保证处于正常良好状态，从根本上降低声源噪声强度； c. 生产中对于产生噪声较大的设备，应设减振基础； d.夜间不生产。 根据噪声的衰减和叠加特征，本评价采用《环境影响评价技术导则(声环境)》(HJ 2.4－2009)中推荐模式计算预测点新增噪声源的污染水平，模式如下： （1）室外声源在预测点的A声级 式中： Lp(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A); Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm——空气吸收衰减量，dB(A)； Agr——地面效应衰减量，dB(A)； Amisc——其它方面效应衰减量，dB(A)。 （2）室内声源在预测点的A声级计算 a.首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的A声级 式中： Li——某个室内声源在靠近围护结构处产生的A声级，dB(A)； Lw——某个声源的声功率级，dB(A)； r——某个声源与靠近围护结构处的距离，m; R——房间常数； Q——方向性因子。 b.计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总有效声级 c.计算室外靠近围护结构处的A声级 式中： TL——窗户平均隔声量，dB(A)。 d.将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中： S——透声面积，m2。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。 （3）总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAjout,j，在T时间内该声源工作时间为tin,j，则预测点的总有效声级为： 式中： T——计算等效声级的时间； N——室外声源的个数； M——等效室外声源的个数。 （4）预测参数的确定： a.窗户的平均隔声量TL取经验值，15dB(A)。 b.声波几何发散引起的A声级衰减量： c.空气吸收衰减量Aatm： 式中： r——预测点到声源的距离，m； r0——参考点到声源的距离，m； a——空气吸收系数，它随频率和距离的增大而增大，本次预测空气吸收性衰减很小，预测时可忽略不计。 d.地面效应衰减Agr 一般地面类型可分为坚实地面（包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面）、疏松地面（包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面）和混合地面（由坚实地面和疏松地面组成）。声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式进行计算： 式中： r —声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m。 e.屏障引起的衰减量Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取8dB(A)。 f.其它多方面原因引起的衰减量Amisc 噪声衰减主要包括通过工业场所的衰减和通过房屋群的衰减等，在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾等）变化引起的附加修正。根据项目厂区布置和噪声源强及外环境状况，可以忽略本项附加衰减量。 通过噪声衰减计算，噪声达到项目边界预测结果见表10。 表10 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 位置 昼间 现状值 贡献值 叠加值 标准值 东 48.9 45.89 47.46 55 西 51.2 45.04 49.26 南 49.7 46.02 49.89 北 53.8 44.03 53.96 由表10预测结果分析，本项目正常运行中，现状值与本项目噪声贡献值叠加后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中1类标准，昼间55dB(A)，故项目噪声经厂房隔声和距离衰减后，对周围声环境影响不大。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑 | 非甲烷总烃 | 排风扇排风处理 | 排放浓度达标 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr SS NH3-N | 生活污水经化粪池处理后排入市政管网，最终进入马三家污水处理厂统一处理 | 对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后定期由环卫部门统一清运 | 对环境影响较小 |
|  | 生产过程 | 废包装 |  |  |
|  |  | 残次品 | 重新再利用 |  |
| 噪 声 | 经厂房隔声和距离衰减，到达厂界四周噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 |
| 其 他 |  |
| 生态保护措施及预期效果 |

结论与建议

项目概况 沈阳市鑫润丰汽车内饰品有限公司位于沈阳市于洪区马三家教养院，租用马三家劳动教养院闲置房屋，辽宁益华建筑工程处为马三家教养院的对外合作公司。项目占地面积753m2，建筑面积753m2，主要从事汽车内饰品的加工，包括汽车扳手、旁侧板、头枕套、杯托、内护罩的加工。全年生产汽车扳手30万件、旁侧板30万件、头枕套30万件、杯托20万件、内护罩30万件。 2.环境质量现状评价 ⑴ 建设项目所在地区环境空气质量PM10、SO2、NO2的现状监测值均达到国家（GB3095－2012）二级标准； ⑵ 项目周围声环境质量达到国家《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准。 3.污染物防治措施 ⑴废气 注塑工序产生的有机废气主要为非甲烷总烃，拟安装通风换气扇，再通过车间通风换气等处理措施后，非甲烷总烃排放浓度在1小时内的平均值可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度最高点≤4mg/m3的要求。 故本项目产生的废气浓度较低，不会对周围环境产生明显影响。 ⑵ 水污染防治措施 本项目生产用水循环使用无生产废水产生，生活污水排入市政管网后由马三家污水处理厂统一处理，故项目污水排放不会对地下水、地表水环境造成污染。 ⑶ 固体废物 建设项目产生固体废弃物主要为生产中产生的废包装和职工产生的日常生活垃圾以及生产过程中产生的残次品。残次品重新再利用，废包装和生活垃圾收集后一起全部交由环卫部门定期清运至城市垃圾场统一处理。 综上，本项目产生的固体废弃物不会对周围环境造成影响。 ⑷ 噪声防治措施 建设项目无高噪声生产设备，项目噪声主要为注塑机运行产生的噪声，源强为65～75dB（A），经隔声、距离衰减后，到达厂界外1m处的噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求。故本项目噪声不会对环境产生明显影响。 4.产业政策相符性分析 建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》和《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中淘汰类、限制类项目，故为允许类项目，因此符合国家产业政策。 5. 总量建议指标 本项目的总量建议指标 CODCr：0.141t/a；NH3-N：0.0094t/a。 6.环保投资 项目建设总投资50万人民币，设计环保投资共1.1万元，占总投资的2.2%。 表11 环保投资一览表 项目 环保设施 投资（万元） 废气 注塑 排风扇 0.2 废水 生活污水 化粪池 0.5 固废 生活垃圾等 垃圾桶 0.1 噪声 设备噪声 减振和隔声装置 0.3 合计 / 1.1 7.项目竣工验收一览表 本项目环保“三同时”验收一览表见12。 表12 环境保护“三同时”验收一览表 类别 主要污染源及污染物 环保设施或措施 验收监测（或核查）项目及位置 验收执行标准 废气 非甲烷总烃 排风扇 非甲烷总烃 车间内 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 废水 生活污水 化粪池 / / 固废 生活垃圾等 设置垃圾桶 / / 噪声 生产车间 减振和隔声装置 项目四周厂界外1米处 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类 8.项目选址可行性分析 本项目位于沈阳市于洪区马三家教养院，租用马三家教养院闲置房屋，辽宁益华建筑工程处为马三家教养院的对外合作公司。项目周围无重大工业污染源，本项目实施后，“三废”污染物产生量不大，在严格落实各项污染防治措施的基础上，污染物均能达标排放，能维持区域环境质量现状和功能区划要求，符合当地用地规划和环境功能区划。因此，从环保角度分析，本项目选址可行。 9.综合评价结论 综上所述，建设项目应认真落实本评价提出的各项污染防治措施，加强环境管理，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，确保各类污染物稳定达标排放。在确保各污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目在拟选厂址建设可行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目平面布置示意图及周边示意图 附图2 项目地理位置图 (应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附图1  建设项目平面布置示意图及周边示意图

附图2  项目地理位置示意图

# Text boxes

冷却水循环使用

噪 声、废 气

成品

装箱

原料

加温

注塑

冷却

北

北

大气监测点位

保护目标

项目所在地

噪声监测点位位